## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAY, 2026

## Slide 2
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
ARQUITECTURAS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA.
PROCESOS Y ALGORITMOS DE RUTEO EN REDES DE FIBRA ÓPTICA.
RUTEO WDM.
REDES MULTICAPA Y REDES OVERLAY.
REGENERACIÓN DE SEÑALES.
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE PROTECCIÓN EN REDES DE FIBRA.
RUTEO DINÁMICO EN REDES DE FIBRA ÓPTICA.
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Sistemas de transmisión guiados.
3.4.1. Arquitecturas de redes de fibra óptica.
3.5. Procesos y algoritmos de ruteo en redes de fibra óptica.
3.6. Ruteo WDM.
3.7. Redes multicapa y redes overlay.
3.8. Regeneración de señales.
3.9. Técnicas y métodos de protección en redes de fibra.
3.10. Ruteo dinámico en redes de fibra óptica.
CONTENIDOS

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
INDICADORES DE DESEMPEÑO
3.4. Analiza las características de los parámetros de la fibra óptica y los limites de la fibra óptica en cuanto a atenuación y dispersión.
3.5. Examina los enlaces de telecomunicaciones mediante fibra ópticas.
3.6. Examina los conceptos y aplicaciones de WDM y DWCM.

## Slide 7
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Arquitecturas principales en redes de fibra óptica
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.872 — arquitectura de la Optical Transport Network (OTN). ITU-T G.709 — interfaces para Optical Transport Network (OTN). ITU-T G.798 — bloques funcionales de equipos OTN. ANSI/TIA-568.3-E — cableado de fibra óptica.
Una red de fibra óptica puede organizarse con distintas topologías físicas y lógicas, según el objetivo de diseño: alcance, disponibilidad, escalabilidad, costo y resiliencia.
Arquitectura | Descripción | Ventaja principal | Limitación principal | Uso típico
Punto a punto | Enlace directo entre dos nodos | Simple y eficiente | Baja redundancia | Enlace dedicado / interconexión directa
Estrella | Varios nodos conectan a un nodo central | Administración centralizada | Dependencia del nodo central | LAN, campus, acceso
Árbol / jerárquica | Nodos organizados por niveles | Escalable y ordenada | Falla en nodo superior afecta ramas | Redes de acceso / distribución
Anillo | Nodos conectados formando un circuito cerrado | Permite ruta alternativa | Requiere planificación de protección | MAN / redes metropolitanas
Malla | Múltiples enlaces entre nodos | Alta resiliencia y flexibilidad | Mayor costo y complejidad | Backbone / transporte / redes críticas

## Slide 8
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Arquitecturas principales en redes de fibra óptica
Notes: Estas arquitecturas pueden verse como formas de organizar nodos y enlaces. Punto a punto es simple; estrella centraliza; árbol escala por niveles; anillo mejora continuidad; y malla entrega mayor resiliencia. En redes ópticas de transporte, estas arquitecturas se relacionan con OTN, donde G.872 define la arquitectura y G.709 las interfaces.

## Slide 9
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Enlace óptico y nodo óptico
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.872 — arquitectura de redes ópticas de transporte. ITU-T G.709 — interfaces OTN. ITU-T G.798 — bloques funcionales de equipos OTN.
Una red de fibra óptica se construye conectando nodos ópticos mediante enlaces ópticos, formando rutas de transporte para los servicios de telecomunicaciones.
Enlace óptico
Un enlace óptico es el tramo físico/lógico que conecta dos nodos mediante fibra.
Incluye:
Fibra óptica.
Conectores y empalmes.
Transceptores ópticos.
Pérdidas del enlace.
Capacidad disponible.
Parámetros de calidad de señal.
Nodo óptico
Un nodo óptico es un punto de la red donde se puede:
Terminar un enlace.
Agregar o extraer tráfico.
Conmutar o enrutar señales.
Regenerar o amplificar señales.
Proteger rutas ante fallas.
Notes: En redes ópticas, debemos distinguir el enlace del nodo. El enlace es el tramo que transporta la señal óptica; el nodo es el punto donde podemos terminar, agregar, conmutar, regenerar o proteger tráfico. Esta diferencia será importante cuando veamos ruteo, WDM y protección

## Slide 10
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Enlace óptico y nodo óptico
Notes: En redes ópticas, debemos distinguir el enlace del nodo. El enlace es el tramo que transporta la señal óptica; el nodo es el punto donde podemos terminar, agregar, conmutar, regenerar o proteger tráfico. Esta diferencia será importante cuando veamos ruteo, WDM y protección

## Slide 11
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
OTN (Optical Transport Network): red óptica de transporte
OTN es una tecnología de transporte óptico que permite encapsular, transportar, supervisar y gestionar señales cliente sobre una red óptica.
¿Para qué sirve OTN?
Transporta servicios de alta capacidad sobre infraestructura óptica.
Permite organizar señales cliente dentro de contenedores de transporte óptico.
Incorpora mecanismos de monitoreo, gestión, supervisión y protección.
Facilita la interoperabilidad entre equipos de transporte.
Se usa en redes backbone, metropolitanas y troncales de operador.
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.872 — arquitectura de redes ópticas de transporte. ITU-T G.709 — interfaces OTN. ITU-T G.798 — bloques funcionales de equipos OTN.
Notes: OTN es la capa que permite transportar servicios sobre una red óptica de manera ordenada, gestionable y supervisable. En términos simples, no basta con tener fibra física: necesitamos una estructura que encapsule servicios, controle calidad, permita monitoreo y entregue mecanismos de protección. Esa estructura es OTN

## Slide 12
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Conectores ópticos, pulidos y compatibilidad
Los conectores ópticos permiten unir físicamente fibras, patch cords, paneles y transceptores. Su calidad de contacto influye directamente en la pérdida óptica y en la reflexión del enlace.
Pulido | Significado | Forma física | Reflexión típica | Uso
Flat | Plano | Superficie plana | > -30 dB | Obsoleto / equipos antiguos
PC | Physical Contact | Superficie convexa | ≈ -40 dB | Instalaciones estándar
UPC | Ultra Physical Contact | Convexo ultra pulido | < -50 dB | Redes de datos / alta velocidad
APC | Angled Physical Contact | Pulido angular 8° | < -60 dB | FTTH, CATV, medición óptica
⚠️ Nota al margen:
ANSI/TIA-568.3-E — cableado de fibra óptica, conectores, hardware de conexión, patch cords y requisitos de desempeño.
Notes: Los conectores ópticos son críticos. Aunque LC o SC describen la forma física del conector, no indican por sí solos si la fibra es monomodo o multimodo. Además, el tipo de pulido importa: UPC y APC no deben mezclarse. En redes ópticas, una mala limpieza o una incompatibilidad puede generar pérdidas suficientes para dejar el enlace fuera de presupuesto

## Slide 13
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Conectores ópticos, pulidos y compatibilidad
⚠️ Nota al margen:
En fibra óptica, el conector no solo une: también puede introducir pérdida, reflexión y fallas si no es compatible o está contaminado.
Conector | Significado | Característica principal | Uso típico
FC | Ferrule Connector | Conector roscado, resistente a vibraciones | Monomodo, laboratorio, telecom
ST | Straight Tip | Montura tipo bayoneta | Multimodo, instalaciones antiguas
LC | Lucent Connector / Little Connector | Compacto, push-pull, alta densidad | SFP/SFP+, data center
SC | Subscriber Connector / Square Connector | Push-pull, formato cuadrado | Redes ópticas, patch panels
SC Duplex | Doble SC | Transmisión y recepción separadas | Enlaces dúplex

## Slide 14
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
¿Qué es ruteo en redes de fibra óptica?
El ruteo en redes de fibra óptica consiste en seleccionar el camino que seguirá una señal o servicio a través de una red formada por nodos ópticos y enlaces de fibra.
Conceptos clave
Una red óptica puede tener múltiples caminos entre origen y destino.
Cada camino tiene condiciones distintas: distancia, capacidad, pérdidas, disponibilidad y ocupación.
El ruteo permite elegir una ruta principal para transportar el tráfico.
También puede definir una ruta alternativa para respaldo ante fallas.
En redes ópticas modernas, el ruteo puede coordinarse con tecnologías como OTN y WDM.
Criterios para seleccionar una ruta
Menor distancia
Menor atenuación
Mayor disponibilidad
Capacidad disponible
Menor número de saltos
Existencia de ruta de respaldo
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.872 — arquitectura de redes ópticas de transporte. ITU-T G.709 — interfaces OTN. ITU-T G.798 — bloques funcionales de equipos OTN.
Notes: “El ruteo en fibra óptica no se limita a elegir cualquier camino disponible. Se deben considerar parámetros físicos y de red: pérdidas del enlace, distancia, capacidad disponible y disponibilidad. Además, en redes críticas es fundamental contar con una ruta alternativa para continuidad operacional

## Slide 15
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
¿Qué es WDM (Wavelength Division Multiplexing)?
WDM es una técnica que permite transmitir múltiples señales ópticas por una misma fibra, utilizando diferentes longitudes de onda.
Funcionamiento básico
Varias señales ópticas ingresan a un multiplexor WDM.
Cada señal utiliza una longitud de onda diferente.
Todas las longitudes de onda viajan juntas por la misma fibra.
Al final, un demultiplexor separa nuevamente las señales.
Cada longitud de onda funciona como un canal óptico independiente.
λ1 → Servicio 1
λ2 → Servicio 2
λ3 → Servicio 3
λ4 → Servicio 4
⚠️ Nota al margen:
WDM multiplica la capacidad de una fibra sin instalar nuevas fibras físicas.
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.694.1 — grilla de frecuencias para DWDM. ITU-T G.709 — Optical Transport Network. ITU-T G.872 — arquitectura OTN.
Notes: WDM permite aprovechar mejor una fibra. En vez de enviar una sola señal óptica, se envían varias señales al mismo tiempo, cada una en una longitud de onda distinta. Es similar a tener varios carriles dentro de la misma fibra

## Slide 16
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
¿Qué es WDM (Wavelength Division Multiplexing)?
Notes: WDM permite aprovechar mejor una fibra. En vez de enviar una sola señal óptica, se envían varias señales al mismo tiempo, cada una en una longitud de onda distinta. Es similar a tener varios carriles dentro de la misma fibra

## Slide 17
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
WDM y DWDM: multiplexación por longitud de onda
WDM permite transportar múltiples señales ópticas en una misma fibra. DWDM es una variante de WDM que utiliza una separación más estrecha entre canales, permitiendo transportar más longitudes de onda.
⚠️ Nota al margen:
WDM multiplica la capacidad de una fibra sin instalar nuevas fibras físicas.
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.694.1 — grilla de frecuencias para DWDM. ITU-T G.709 — Optical Transport Network. ITU-T G.872 — arquitectura OTN.
Criterio | WDM | DWDM
Significado | Wavelength Division Multiplexing | Dense Wavelength Division Multiplexing
Idea principal | Múltiples longitudes de onda en una fibra | Muchas longitudes de onda con separación más densa
Cantidad de canales | Menor | Mayor
Separación entre canales | Más amplia | Más estrecha
Uso típico | Redes simples o de menor densidad | Redes metropolitanas, transporte y backbone
Requiere mayor precisión | Media | Alta
Notes: WDM es el concepto general: varias longitudes de onda en una fibra. DWDM es una implementación más densa, donde los canales están más próximos entre sí y permiten transportar mayor cantidad de servicios. Por eso DWDM se usa mucho en redes metropolitanas, troncales y backbone óptico

## Slide 18
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Longitud de onda como canal óptico
En WDM, cada longitud de onda funciona como un canal óptico independiente dentro de la misma fibra.
Conceptos clave
Una misma fibra puede transportar varias señales al mismo tiempo.
Cada señal utiliza una longitud de onda diferente.
Cada longitud de onda puede asociarse a un servicio, cliente o flujo de tráfico.
El multiplexor combina los canales ópticos.
El demultiplexor separa los canales en el extremo receptor.
En DWDM, los canales están organizados sobre una grilla espectral.
λ1 → Servicio A λ2 → Servicio B λ3 → Servicio C λ4 → Servicio D
⚠️ Nota al margen:
WDM multiplica la capacidad de una fibra sin instalar nuevas fibras físicas.
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.694.1 — grilla de frecuencias para DWDM. ITU-T G.709 — Optical Transport Network. ITU-T G.872 — arquitectura OTN.
Notes: La idea más importante es que una longitud de onda puede tratarse como un canal. En vez de instalar una fibra por cada servicio, WDM permite usar varias longitudes de onda sobre la misma fibra. Esto aumenta la capacidad de transporte y permite organizar servicios ópticos de forma más eficiente

## Slide 19
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Ruteo WDM: ruta + longitud de onda
En una red WDM, no basta con seleccionar una ruta física entre origen y destino. También se debe asignar una longitud de onda disponible para transportar el servicio.
Conceptos clave
Cada longitud de onda funciona como un canal óptico.
El ruteo WDM debe decidir:
  Qué camino físico seguirá el servicio.
  Qué longitud de onda utilizará.
Una longitud de onda ocupada no puede ser usada simultáneamente por otro servicio en el mismo enlace, salvo que exista conversión de longitud de onda.
Si no hay longitud de onda disponible, puede ser necesario:
  elegir otra ruta;
  usar conversión de longitud de onda;
  bloquear la solicitud;
  ampliar capacidad.
⚠️ Nota al margen:
Concepto técnico
También se conoce como:
Notes: En redes WDM, la ruta física y la longitud de onda forman una decisión conjunta. Aunque exista una ruta disponible, si la longitud de onda está ocupada en algún tramo, el servicio no puede establecerse por ese camino. Este problema se conoce como RWA: Routing and Wavelength Assignment.

## Slide 20
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Redes multicapa en redes ópticas
Una red multicapa organiza el transporte de servicios en distintos niveles, donde cada capa cumple una función específica.
⚠️ Nota al margen:
En redes multicapa, un servicio IP puede depender de OTN, WDM y de la fibra física que lo transporta.
Capa | Función principal | Ejemplo
Capa de servicios / IP | Genera y enruta tráfico de usuarios o aplicaciones | IP, Ethernet
Capa OTN | Encapsula, transporta, monitorea y protege servicios | ODU / OTN
Capa WDM | Asigna longitudes de onda como canales ópticos | λ1, λ2, λ3
Capa física óptica | Medio físico que guía la luz | Fibra óptica
Notes: En una red óptica moderna, el servicio no viaja simplemente ‘por una fibra’. Normalmente pasa por varias capas: IP o Ethernet como servicio cliente, OTN como capa de transporte, WDM como capa de canales ópticos y finalmente la fibra física. Esta visión multicapa permite entender mejor cómo se transporta, protege y gestiona el tráfico

## Slide 21
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Redes overlay en redes ópticas
Una red overlay es una red lógica que se construye sobre una infraestructura física existente.
En redes ópticas, esto permite que servicios o clientes distintos usen la misma infraestructura, pero con separación lógica.
Conceptos clave
La infraestructura física puede ser común: fibra, nodos, enlaces y equipos ópticos.
Sobre esa infraestructura se pueden crear redes lógicas o servicios independientes.
Una red overlay puede abstraer la red física para simplificar operación y provisión de servicios.
Permite separar tráfico, clientes o servicios sin construir una red física nueva.
Se relaciona con redes multicapa, OTN, WDM y servicios sobre IP/Ethernet.
La capa física sigue siendo crítica: si falla un enlace físico, puede afectar varias redes overlay.
Notes: Una red overlay no cambia la fibra física, sino la forma lógica en que usamos esa infraestructura. Esto permite transportar distintos servicios sobre la misma red óptica, separarlos lógicamente y administrarlos de forma más flexible. Sin embargo, la dependencia física sigue existiendo: una falla en la fibra puede afectar varias redes lógicas al mismo tiempo

## Slide 22
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Redes overlay en redes ópticas

## Slide 23
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
¿Por qué se degrada la señal óptica?
A medida que una señal óptica se propaga por la red, puede perder potencia, deformarse o acumular efectos que reducen la calidad del enlace.
Causas principales de degradación
Atenuación: pérdida de potencia óptica con la distancia.
Dispersión: ensanchamiento del pulso óptico en el tiempo.
Pérdidas por conectores y empalmes: reducen el presupuesto óptico disponible.
Curvaturas excesivas: provocan pérdidas por macrocurvatura o microcurvatura.
Ruido óptico: puede aparecer por amplificación o degradación acumulada.
No linealidades: pueden afectar enlaces de alta potencia o sistemas WDM de alta capacidad.
⚠️ Nota al margen:
La señal óptica debe llegar con potencia suficiente y forma adecuada para que el receptor la interprete correctamente.
Notes: La señal óptica se degrada por diversos factores. La atenuación reduce la potencia, la dispersión deforma el pulso, y conectores o empalmes agregan pérdidas. En redes de alta capacidad o WDM también pueden aparecer efectos más complejos como ruido óptico y no linealidades. Por eso se requiere regeneración, amplificación o protección según el caso

## Slide 24
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Regeneración de señales ópticas
La regeneración permite recuperar una señal óptica degradada para extender el alcance y mantener la calidad del servicio.
¿Por qué se requiere regeneración?
La señal pierde potencia por atenuación.
Los pulsos pueden deformarse por dispersión.
El ruido puede acumularse en enlaces de larga distancia.
Los conectores, empalmes y equipos agregan pérdidas.
En redes de transporte, se requiere mantener niveles aceptables de desempeño.
⚠️ Nota al margen:
Amplificar aumenta potencia; regenerar busca recuperar calidad de señal.
Tipo | Qué hace | Propósito
Amplificación | Aumenta potencia óptica | Compensa atenuación
Regeneración | Recupera forma/calidad de la señal | Reduce degradación acumulada
Conversión O/E/O | Óptico → eléctrico → óptico | Permite reconstrucción completa
Notes: La regeneración se utiliza cuando la señal ya no puede seguir viajando con calidad suficiente. La amplificación ayuda con la potencia, pero no siempre corrige la forma del pulso ni el ruido. En algunos casos se requiere conversión óptico-eléctrico-óptico para reconstruir la señal

## Slide 25
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Regeneración 3R: reamplificación, reshaping y retiming
La regeneración 3R permite reconstruir una señal degradada corrigiendo tres aspectos fundamentales: potencia, forma y sincronismo temporal.
1R: amplifica, pero también puede amplificar ruido.
2R: mejora la forma de la señal.
3R: además corrige la temporización, reduciendo errores acumulados.
⚠️ Nota al margen:
Amplificar no siempre basta: para enlaces críticos puede ser necesario reconstruir la señal completamente.
Función | Significado | Qué corrige
1R — Reamplification | Reamplificación | Recupera nivel de potencia
2R — Reshaping | Reformado de señal | Recupera la forma del pulso
3R — Retiming | Resincronización | Corrige el tiempo de los bits/pulsos
Notes: La regeneración 3R diferencia entre simplemente amplificar una señal y reconstruirla con calidad. Un amplificador puede recuperar potencia, pero si la señal está deformada o desincronizada, puede seguir generando errores. La regeneración 3R busca recuperar potencia, forma y tiempo.

## Slide 26
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Protección en redes ópticas
La protección permite mantener la continuidad del servicio cuando ocurre una falla en un enlace, nodo o componente de la red óptica.
¿Qué busca la protección?
Reducir el tiempo de interrupción del servicio.
Tener una ruta alternativa disponible.
Aumentar la resiliencia de la red.
Mantener servicios críticos operativos.
Evitar que una falla física afecte completamente el transporte.
Tipo | Funcionamiento | Idea principal
1+1 | El tráfico se envía por ruta principal y ruta de protección simultáneamente | Alta disponibilidad
1:1 | Existe una ruta de respaldo, pero se activa solo ante falla | Uso eficiente de recursos
Anillo protegido | El tráfico puede circular por sentido alternativo | Continuidad ante corte
Ruta alternativa | Se cambia el camino del servicio ante falla | Flexibilidad operacional
Notes: En redes ópticas críticas, la protección es fundamental. Una fibra puede cortarse o un nodo puede fallar. La protección permite que el servicio sea conmutado hacia otra ruta. En 1+1 se transmite por dos rutas al mismo tiempo; en 1:1 la ruta de respaldo se reserva y se activa cuando ocurre la falla

## Slide 27
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Rutas de respaldo y conmutación ante falla
Cuando ocurre una falla en una red óptica, el tráfico debe ser redirigido hacia una ruta alternativa para mantener la continuidad del servicio.
Funcionamiento general
La red opera usando una ruta principal.
Se detecta una falla en un enlace, nodo o equipo.
Se activa una ruta de respaldo o protección.
El servicio continúa por un camino alternativo.
El sistema puede volver a la ruta principal cuando la falla se resuelve.
Elemento | Función
Ruta principal | Camino normal del servicio
Ruta de respaldo | Camino alternativo ante falla
Conmutación | Cambio del tráfico hacia la ruta alternativa
Protección | Mecanismo que permite continuidad
Restauración | Proceso de recuperar o recalcular ruta
Notes: La protección permite que la red no dependa de un único camino. Cuando falla un enlace, el tráfico puede conmutarse hacia una ruta alternativa. En redes críticas, este proceso debe ser rápido, coordinado y predefinido para minimizar la interrupción del servicio

## Slide 28
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Ruteo dinámico en redes de fibra óptica
El ruteo dinámico permite que una red óptica ajuste o recalcule rutas de transporte cuando cambian las condiciones de la red.
¿Cuándo se necesita?
Falla de un enlace de fibra.
Falla de un nodo óptico.
Saturación o falta de capacidad en una ruta.
Mantenimiento programado.
Degradación del enlace óptico.
Necesidad de optimizar recursos disponibles.
Funcionamiento general
La red detecta una condición anormal o cambio de estado.
Se evalúan rutas alternativas disponibles.
Se selecciona un nuevo camino según criterios técnicos.
El servicio se conmuta o restablece por la nueva ruta.
La red mantiene continuidad o minimiza el tiempo de interrupción.
Notes: La protección permite que la red no dependa de un único camino. Cuando falla un enlace, el tráfico puede conmutarse hacia una ruta alternativa. En redes críticas, este proceso debe ser rápido, coordinado y predefinido para minimizar la interrupción del servicio

## Slide 29
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Ruteo dinámico en redes de fibra óptica
Criterios de ruteo dinámico
Disponibilidad del enlace.
Capacidad libre.
Atenuación / calidad óptica.
Cantidad de saltos.
Prioridad del servicio.
Existencia de longitud de onda disponible, si hay WDM.
Notes: El ruteo dinámico permite que la red no dependa de decisiones fijas. Si un enlace falla o una ruta se degrada, la red puede buscar otro camino disponible. En redes WDM, además de encontrar ruta, también se debe verificar si existe una longitud de onda disponible.

## Slide 30
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAY, 2026