## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026

## Slide 2
1. OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
2. VHF Y UHF.
3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE REDES VHF/UHF/HF.
4. BROADCASTING.
5. TECNOLOGÍAS VHF Y UHF.
6. PROPAGACIÓN, CÁLCULO DE ENLACES Y PÉRDIDAS PARA VHF/UHF
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Sistemas de transmisión no guiados (RF)
  2.5. VHF y UHF.
  2.5.1. Principios de funcionamiento de redes VHF/UHF/HF.
  2.5.2. Broadcasting.
  2.5.3. Tecnologías VHF y UHF.
  2.5.4. Propagación, cálculo de enlaces y pérdidas para VHF/UHF.
CONTENIDOS
5

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
6
INDICADORES DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE ESPERADO
2. Analiza los medios de transmisión no guiados.
2.3. Analiza funcionamiento de redes VHF/UHF/HF.
2.4. Calcula el enlaces y pérdidas para VHF/UHF.
2. Analizar los medios de transmisión no guiados.
2.3. Analizar el funcionamiento de redes VHF/UHF/HF.
2.4. Calcular enlaces y pérdidas para VHF/UHF.

## Slide 7
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Propagación RF: modelo mínimo y variables clave
TX
RX
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
?
TX(transmisor)
Antenas (TX / RX)
Canal (medio)
RX(receptor)
⚠️ Nota al margen:
En RF, el canal es variable: el entorno modifica el enlace, pérdidas • ruido • interferencia.
Frecuencia (f): cuántas oscilaciones por segundo (Hz).
Longitud de onda (λ): distancia entre crestas (m).
Relación básica: 𝑐=𝑓⋅𝜆c=f⋅λ (c ≈ velocidad de la luz).
Idea clave: al cambiar f, cambia el comportamiento del enlace y la forma de usar el espectro.
Notes: “Este es el modelo mínimo de cualquier enlace RF. las variables clave: frecuencia y longitud de onda. No calcularemos aún; lo importante es entender que al variar la frecuencia cambia el comportamiento del enlace y la lógica de por qué existen bandas reguladas.”

## Slide 8
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: el espectro se organiza para poder convivir. ‘Banda’ es una franja de frecuencias; ‘canal’ es una porción dentro de esa franja. Esta idea se repetirá en VHF/UHF, microondas, satélite y radar.”

## Slide 9
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: el espectro se organiza para poder convivir. ‘Banda’ es una franja de frecuencias; ‘canal’ es una porción dentro de esa franja. Esta idea se repetirá en VHF/UHF, microondas, satélite y radar.”

## Slide 10
BANDAS DE FRECUENCIAS
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
La frecuencia condiciona cómo se propaga una señal y qué tan sensible es al entorno.
En términos generales:
Frecuencias más bajas → mayor “alcance potencial” y mejor comportamiento frente a algunos obstáculos (según condiciones).
Frecuencias más altas → más capacidad potencial, pero mayor exigencia de línea de vista y planificación del enlace.
La frecuencia influye en: alcance, penetración/obstáculos, interferencias, y tamaño práctico de antenas.
Por eso el espectro se organiza en bandas para asignar usos adecuados y controlar interferencias.
Ejemplos del curso: HF/VHF/UHF, microondas, enlaces LAN/MAN/WAN.
La banda seleccionada determina el comportamiento del enlace y la estrategia de diseño.
Notes: Lo que deben retener es que la frecuencia determina cómo se comporta el enlace en el mundo real: cambia la interacción con el entorno, la practicidad de antenas y el tipo de diseño que se requiere. Por eso el espectro se regula y segmenta en bandas.

## Slide 11
BANDAS DE FRECUENCIAS
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: Lo que deben retener es que la frecuencia determina cómo se comporta el enlace en el mundo real: cambia la interacción con el entorno, la practicidad de antenas y el tipo de diseño que se requiere. Por eso el espectro se regula y segmenta en bandas.

## Slide 12
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
El espectro RF se organiza en bandas para atribuir servicios y reducir interferencias.
Trabajaremos principalmente con: HF, VHF, UHF y Microondas.
Cada banda condiciona: propagación, alcance, requisitos del enlace y tipo de antena.
Este “mapa” se usará luego en: VHF/UHF, microondas, satélite y radar.
Las atribuciones formales se consultan en la Tabla de Atribución de Frecuencias.
Bandas distintas → comportamiento distinto del enlace → decisiones de diseño distintas.

## Slide 13
BANDAS DE FRECUENCIAS
HF / VHF / UHF / Microondas (rangos ITU + comportamiento general)
Banda | Nombre completo | Rango (ITU) | Comportamiento | En el curso se conecta con…
HF | Alta Frecuencia | 3–30 MHz | Propagación puede permitir alcances grandes, Puede habilitar alcances más allá de línea de vista según condicione. (atmósfera/entorno) | 2.5.1 Redes VHF/UHF/HF (visión de funcionamiento HF)
VHF | Muy Alta Frecuencia | 30–300 MHz | En muchos escenarios predomina línea de vista y cobertura local/regional | 2.5 VHF/UHF, 2.5.2 Broadcasting, bases de propagación y pérdidas
UHF | Ultra Alta Frecuencia | 300–3000 MHz | Similar a VHF (frecuente línea de vista) y comportamiento sensible a obstáculos/entorno | 2.5.3 Tecnologías VHF y UHF + 2.5.4 (propagación, pérdidas)
Microondas (SHF) | (Microondas) | 3–30 GHz | Comúnmente enlaces punto a punto planificados; alta exigencia del trayecto (LOS) | 2.6 Microondas: cálculo de enlace, ganancias/atenuaciones, Zona de Fresnel, aplicaciones de red

## Slide 14
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
Recomendación UIT-R V.431-8

## Slide 15
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Propagación en la atmósfera (canal RF = ambiente)
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
En RF, el canal no es ideal: la atmósfera puede introducir pérdidas adicionales.
Factores como gases, humedad, lluvia y condiciones del entorno influyen en la señal.
El impacto depende de la frecuencia, la distancia y el tipo de enlace.
Este concepto se usará luego en microondas y satélite.
La atmósfera es parte del canal: puede cambiar la calidad del enlace.
Notes: En el módulo anterior vimos espectro y bandas. Ahora damos un paso natural: el medio en RF es el ambiente. La atmósfera introduce pérdidas y variabilidad, especialmente relevante en ciertos rangos y enlaces. Hoy lo veremos conceptualmente, preparando microondas y satélite.

## Slide 16
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Factores atmosféricos que afectan un enlace RF
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
La atmósfera puede introducir pérdidas adicionales y variabilidad en el enlace.
Gases atmosféricos: absorción (principalmente por oxígeno y vapor de agua).
LOS y obstáculos.
Humedad y lluvia: pueden aumentar la atenuación, especialmente a frecuencias más altas.
Temperatura y presión: influyen en el comportamiento del canal (condiciones cambiantes).
Refracción troposférica: puede modificar el trayecto efectivo de la señal (cobertura/alcance).
Conclusión: el rendimiento RF depende del entorno + frecuencia + distancia.

## Slide 17
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)

## Slide 18
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Multitrayectoria (multipath) y desvanecimiento (fading)
Multipath (multitrayectoria): la señal llega al receptor por múltiples rutas (directa + reflejada + difractada).
Esas rutas llegan con distintos retrasos y niveles, pudiendo sumarse o cancelarse parcialmente.
Fading (desvanecimiento): variación del nivel de señal recibida en el tiempo debido al canal (entorno + movimiento).
Puede causar fluctuaciones (sube/baja la señal) incluso con el mismo transmisor.
Se observa con frecuencia en entornos urbanos, interiores, y enlaces con reflexión.
no es “falla del equipo”; es comportamiento del canal.
En RF, la señal puede variar por interferencia entre trayectorias (multipath).
Notes: “Multipath significa que el receptor no ve una sola señal, sino varias copias con distintos caminos. Según cómo se sumen, la potencia recibida sube o baja. Eso se llama fading. Es normal y explica por qué a veces ‘se corta’ aunque todo esté encendido.”

## Slide 19
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Pérdida en espacio libre (ITU-R P.525): referencia para cálculo de enlace
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-5-202411-I!!PDF-E.pdf
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525-5 (11/2024), Calculation of free-space attenuation.
Notes: Esto es una referencia ideal: en enlaces reales se agregan pérdidas por atmósfera, obstáculos y multipath.

## Slide 20
VHF Y UHF.
Bandas HF / VHF / UHF: definición y rol en comunicaciones RF
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R V.431-8 — nomenclatura y rangos de bandas (HF/VHF/UHF).
HF (Alta Frecuencia): banda de radio usada en sistemas donde la propagación puede permitir alcances más amplios según condiciones.
VHF (Muy Alta Frecuencia): banda usada en comunicaciones con cobertura local/regional (según entorno).
UHF (Ultra Alta Frecuencia): banda usada en comunicaciones con buena aplicabilidad en múltiples escenarios y dispositivos compactos.
Las bandas condicionan: alcance, cobertura, obstáculos e interferencias.
Estas bandas se conectan con: redes VHF/UHF/HF y broadcasting.
No buscamos memorizar rangos, sino comprender cómo afecta la banda al diseño.
La banda define el “comportamiento” del enlace y el tipo de servicio posible.
Notes: aprenderemos a distinguir dos formas de uso: punto a punto y broadcasting. La meta no es memorizar rangos, sino entender cómo cambia la lógica de cobertura, interferencia y servicio.” “HF, VHF y UHF son rangos del espectro, no tecnologías. La elección de banda impacta cobertura, obstáculos e interferencia. Hoy lo veremos desde el punto de vista de ‘tipo de servicio’: enlaces punto a punto y broadcasting.”

## Slide 21
VHF Y UHF.
Principios de funcionamiento de redes VHF/UHF
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.1546 — recomendación para predicción punto-área.
Una red VHF/UHF conecta múltiples estaciones que comparten un medio radioeléctrico.
Elementos típicos: terminales/estaciones, antenas, canal y (cuando aplica) repetidores.
La cobertura depende de: banda, potencia, antena, altura, entorno y trayecto.
Pueden existir dos lógicas generales de operación:
Punto a punto: un emisor comunica con un receptor específico.
Uno a muchos: un emisor llega a múltiples receptores (broadcasting).
El rendimiento es variable por interferencias y condiciones del canal.
La coordinación del uso del espectro es clave para minimizar interferencias.
En redes VHF/UHF/HF, la cobertura se diseña con banda + antenas + entorno (no solo potencia).
Notes: Aquí ‘red’ no significa necesariamente IP: significa un conjunto de estaciones que comparten un canal y pueden apoyarse en repetidores para ampliar cobertura. Lo que manda es el diseño de cobertura: banda, antenas, altura y entorno. Luego distinguiremos explícitamente punto a punto vs broadcasting.”

## Slide 22
BROADCASTING
Broadcasting: comunicación “uno a muchos”
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.1546 — recomendación para predicción punto-área.
Broadcasting (radiodifusión): un emisor transmite hacia múltiples receptores al mismo tiempo.
Se orienta a cobertura (área de servicio), no a un receptor único.
En broadcasting, el diseño prioriza: cobertura, calidad de recepción, interferencias y continuidad del servicio.
Se diferencia del punto a punto, donde el enlace se diseña para un destino específico.
La propagación y el entorno influyen en la cobertura efectiva (especialmente en VHF/UHF).
En la práctica, la planificación incluye coordinación para evitar interferencias entre servicios.
PUNTO A PUNTO BUSCA “ENLACE”; BROADCASTING BUSCA “COBERTURA”.
Notes: La diferencia clave es el objetivo. En punto a punto optimizo el enlace entre dos puntos. En broadcasting busco que un área reciba con calidad aceptable, y por eso importan mucho la cobertura y la coordinación de interferencias

## Slide 23
BROADCASTING
Punto a punto vs Broadcasting
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.1546 — recomendación para predicción punto-área.
Criterio | Punto a punto (uno a uno) | Broadcasting (uno a muchos)
Objetivo | Conectar dos puntos específicos | Dar cobertura a un área/grupo
Diseño prioriza | Nivel de señal en un receptor | Calidad de recepción en múltiples receptores
Antenas típicas | Direccionales (cuando aplica) | Cobertura amplia según objetivo
Sensibilidad a interferencia | Afecta el enlace específico | Crítica por coexistencia y cobertura
Medida de éxito (conceptual) | “¿Llega con calidad al destino?” | “¿El área recibe con calidad aceptable?”
Ejemplo | Enlace entre dos sitios | Radiodifusión / cobertura a múltiples receptores
Notes: Esta tabla es la diferencia que quiero que se lleven hoy. Cuando el objetivo cambia, cambia todo: cómo elijo antenas, cómo evalúo éxito y cómo trato la interferencia.

## Slide 24
BROADCASTING
Actividad (12 min): Clasifique el tipo de servicio y la banda
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.1546 — recomendación para predicción punto-área.
Instrucciones (3 pasos):
Para cada escenario, indique si es Punto a punto o Broadcasting.
Seleccione una banda posible (VHF / UHF) a nivel general.
Justifique con 1 criterio (cobertura, obstáculos, entorno, movilidad, interferencia).
Escenarios (6) — listos para usar
A. Una estación transmite información a múltiples receptores en un área de cobertura definida. B. Dos puntos fijos requieren comunicación directa y estable entre sí. C. Comunicación táctica móvil en terreno con estaciones distribuidas. D. Un emisor debe llegar a muchos receptores simultáneamente, priorizando cobertura regional. E. Comunicación entre dos equipos específicos para coordinar una operación (destino único). F. Transmisión a múltiples receptores, donde la coexistencia e interferencias son un factor crítico.
A–F: (Tipo de servicio) + (Banda) + (1 criterio) Ejemplo: A: Broadcasting + VHF/UHF + “cobertura”
Notes: No busque “la banda perfecta”; busque razonamiento con un criterio. Si se traban, pregunte: “¿Hay uno o muchos receptores?” → define el tipo. “¿Es cobertura o enlace?” → define la lógica.

## Slide 25
BROADCASTING
Repaso
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.1546 — recomendación para predicción punto-área.
Responda en 3 líneas:
Defina broadcasting en una frase.
Indique una diferencia clave entre punto a punto y broadcasting.
Mencione 1 criterio que usaría para escoger entre VHF / UHF.
Módulo 5 (2.5.3): Tecnologías VHF y UHF
¿Qué tecnologías existen a nivel general?
¿Qué criterios se usan para seleccionarlas?
Distinguimos “tipo de servicio”; ahora veremos “tecnologías” y criterios de selección.
Notes: “Con esto cerramos: si pueden definir broadcasting, diferenciarlo del punto a punto y justificar una banda con un criterio, están listos para pasar a tecnologías VHF/UHF.”

## Slide 26
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
¿Qué son “tecnologías VHF/UHF” en el contexto del curso?
⚠️ Nota al margen:
ITU-R V.431-8 — nomenclatura de bandas (HF/VHF/UHF).
Son sistemas de comunicación que operan dentro de las bandas VHF (Muy Alta Frecuencia) y UHF (Ultra Alta Frecuencia).
No son solo “frecuencia”: incluyen equipos, antenas, esquema de operación y tipo de servicio.
Se diseñan según el propósito del sistema: voz, datos, cobertura o enlace operativo.
La elección depende de: entorno, movilidad, alcance requerido y robustez.
En este módulo analizamos la tecnología desde el uso práctico, no desde el protocolo interno.
Siempre deben operar bajo la atribución y regulación del espectro.
Tecnología = banda + equipo + propósito + entorno de operación.
VCO
POC
DATOS
RADIAL
LIVE
STREAM
CAPACIDADES
Notes: Cuando hablamos de tecnología VHF/UHF no hablamos solo de una frecuencia. Hablamos de un sistema completo: banda, equipo, propósito y entorno. El error común es pensar que la frecuencia lo define todo; en realidad, el diseño depende del objetivo operacional

## Slide 27
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
Categorías generales de tecnologías VHF/UHF
⚠️ Nota al margen:
ITU-R V.431-8 — nomenclatura de bandas (HF/VHF/UHF).
Las tecnologías en VHF/UHF se clasifican según su propósito operativo, no solo por la frecuencia.
Categorías generales:Comunicaciones móviles (voz/datos entre usuarios).
Sistemas de cobertura / servicio (uno a muchos — broadcasting).
Enlaces operacionales específicos (misión/seguridad/coordinación).
Cada categoría prioriza criterios distintos: movilidad, cobertura, robustez o estabilidad del enlace.
La banda (VHF/UHF) influye, pero el objetivo del sistema define la tecnología.
El diseño siempre considera interferencia y entorno.
Primero se define el propósito; luego se elige la tecnología dentro de VHF/UHF.
Notes: No todas las tecnologías VHF/UHF buscan lo mismo. Algunas priorizan movilidad, otras cobertura masiva y otras estabilidad en enlaces específicos. El error común es elegir por ‘frecuencia’ sin definir primero el propósito

## Slide 28
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
Servicios y protocolos en tecnologías VHF/UHF
En VHF/UHF se pueden transmitir:
Voz operativa (coordinación, seguridad, servicios críticos)
Datos digitales (mensajería, telemetría, posicionamiento)
Broadcasting (radiodifusión)
Aplicaciones tácticas/militares
Telemetría y control remoto
La tecnología se selecciona según el servicio requerido y el entorno operacional.
SERVICIOS

## Slide 29
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
Servicios y protocolos en tecnologías VHF/UHF
Las tecnologías VHF/UHF pueden operar mediante:
Modulación analógica (ej. voz tradicional)
Modulación digital (voz/datos digitales)
Esquemas de acceso al canal (gestión del uso compartido del espectro)
Mecanismos de cifrado y autenticación (entornos críticos/militares)
Gestión de red y direccionamiento lógico (en redes organizadas)
No todos los sistemas usan los mismos protocolos; dependen del servicio y regulación.
PROTOCOLOS Y ESQUEMAS TÉCNICOS
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024), capitulo 5.
Notes: Las bandas no definen el servicio por sí solas. En VHF/UHF puedo transmitir voz, datos o broadcasting. La diferencia está en la tecnología empleada: tipo de modulación, esquema de acceso y, en entornos críticos, cifrado y control de red. La ITU regula el uso del espectro y los servicios, pero no el protocolo interno de cada sistema

## Slide 30
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
VHF vs UHF: diferencias técnicas y aplicación práctica
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024), capitulo 5.
Característica | VHF (Muy Alta Frecuencia) | UHF (Ultra Alta Frecuencia)
Longitud de onda | Mayor | Menor
Comportamiento frente a obstáculos | Mejor desempeño en áreas abiertas | Mejor desempeño en entornos urbanos
Penetración en estructuras | Limitada | Generalmente mejor en interiores
Tamaño típico de antena | Mayor | Más compacta
Uso típico | Cobertura regional / movilidad | Entornos urbanos / equipos portátiles
Notes: No existe una banda ‘mejor’. VHF puede ser adecuada en entornos abiertos con menor densidad de obstáculos. UHF suele comportarse mejor en entornos urbanos y equipos portátiles. La elección siempre debe justificarse por criterios técnicos y regulatorios.

## Slide 31
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
Ventajas y limitaciones técnicas de VHF y UHF
Ventajas:
Cobertura eficiente en áreas abiertas.
Puede alcanzar mayores distancias en condiciones favorables.
Buena relación cobertura/potencia en entornos rurales.
Limitaciones:
Antenas generalmente más grandes.
Menor desempeño en entornos urbanos densos.
Sensible a obstáculos físicos significativos
VHF (Muy Alta Frecuencia)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R V.431-8 — Nomenclatura de bandas.
ITU-R P.1546 — Modelos de predicción de cobertura en VHF/UHF.
ITU Radio Regulations (Ed. 2024), Artículo 5 — Servicios autorizados por banda.

## Slide 32
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
Ventajas y limitaciones técnicas de VHF y UHF
Ventajas:
Mejor desempeño en entornos urbanos.
Antenas más compactas.
Mejor adaptación a movilidad portátil.
Limitaciones:
Mayor atenuación con la distancia.
Más sensible a pérdidas por trayecto si no hay planificación adecuada.
Requiere análisis cuidadoso de interferencias en zonas densas.
UHF (Ultra Alta Frecuencia)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R V.431-8 — Nomenclatura de bandas.
ITU-R P.1546 — Modelos de predicción de cobertura en VHF/UHF.
ITU Radio Regulations (Ed. 2024), Artículo 5 — Servicios autorizados por banda.

## Slide 33
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
DEMOSTRACIÓN
FSPL(dB)= 32.45 + 20log10​(f)+ 20log10​(d)
Donde:
= frecuencia en MHz
= distancia en km
SUPUESTOS
Distancia: 10 km
VHF: 150 MHz
UHF: 450 MHz
Notes: 105.51−95.97≈9.5 dB

## Slide 34
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
DEMOSTRACIÓN REALISTA (ITU-R P.1546)
Distancia: 10 km
Altura TX: 30 m
Altura RX: 10 m
Terreno: urbano
Tiempo: 50%
Ubicación: 50%
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525 — Calculation of free-space attenuation ITU-R P.1546 — Method for point-to-area predictions (VHF/UHF).
🔹 VHF 150 MHz
Campo eléctrico ≈ 70 dBµV/m
🔹 UHF 450 MHz
Campo eléctrico ≈ 62 dBµV/m
Diferencia ≈ 8 dB
Notes: 105.51−95.97≈9.5 dB

## Slide 35
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
DEMOSTRACIÓN REALISTA (ITU-R P.1546)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525 — Calculation of free-space attenuation ITU-R P.1546 — Method for point-to-area predictions (VHF/UHF).
Pr​(dBm)=E(dBµV/m)+20log10​(λ)−139.3
Donde:
150 MHz
Longitud de onda:
Entonces:

## Slide 36
TECNOLOGÍAS VHF Y UHF
DEMOSTRACIÓN REALISTA (ITU-R P.1546)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525 — Calculation of free-space attenuation ITU-R P.1546 — Method for point-to-area predictions (VHF/UHF).
Pr​(dBm)=E(dBµV/m)+20log10​(λ)−139.3
Donde:
Para 450 MHz
Notes: Matemáticamente, VHF presenta menor pérdida que UHF para la misma distancia. Sin embargo, la elección no se hace solo por pérdida, sino por entorno, tamaño de antena, movilidad y aplicación del servicio.

## Slide 37
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026