## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAY, 2026

## Slide 2
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
ARQUITECTURAS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA.
PROCESOS Y ALGORITMOS DE RUTEO EN REDES DE FIBRA ÓPTICA.
RUTEO WDM.
REDES MULTICAPA Y REDES OVERLAY.
REGENERACIÓN DE SEÑALES.
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE PROTECCIÓN EN REDES DE FIBRA.
RUTEO DINÁMICO EN REDES DE FIBRA ÓPTICA.
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Redes basadas en software (SDN).
  4.1. Arquitecturas de redes de conmutación de paquetes IP.
  4.2. Virtualización de las funciones de los nodos de redes.
  4.3. Desarrollo de las Software Defined Networks (SDN), redes basadas en software.
  4.4. Componentes y funciones de las SDN.
  4.5. Aplicaciones de las SDN.
  4.6. Suite de protocolos OpenFlow y OpenStack.
  4.7. Aplicaciones militares de las SDN.
  4.8. Redes móviles y SDN, SDMN: Software Defined Mobile Networks.
  4.9. Arquitecturas SDMN.
    4.9.1 Redes LTE e integración de SDMN.
CONTENIDOS

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1 Describe el desarrollo de SDN, con sus componentes.
4.2 Aplica el desarrollo del software y sus redes.
4.3 Define los componentes y sus funciones en redes móviles y SDN.
4.4 Aplica redes móviles
4.5 Define arquitecturas SDMN.

## Slide 7
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
¿Qué es una red de conmutación de paquetes IP?
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6 (IPv6). IETF RFC 791 — Internet Protocol, IPv4. IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology.
Una red de conmutación de paquetes IP transporta información dividiendo los datos en paquetes, los cuales viajan por la red desde un origen hasta un destino.
La información no viaja como un flujo único, sino dividida en paquetes IP.
Cada paquete contiene información de origen, destino y datos.
Los paquetes atraviesan distintos nodos de red.
Cada nodo toma decisiones para reenviar el paquete hacia el destino.
Distintos paquetes pueden tomar rutas diferentes, según el estado de la red.
La red IP tradicional funciona con decisiones distribuidas en routers y switches.
En una red IP, el tráfico se mueve mediante paquetes que son reenviados nodo a nodo hasta llegar al destino.
Notes: En este módulo comenzaremos desde la red IP tradicional. Antes de hablar de SDN, debemos entender cómo se mueven los paquetes, qué función cumplen los nodos y cómo se seleccionan rutas. SDN nace precisamente para mejorar la gestión, automatización y control de redes que originalmente operaban de forma distribuida

## Slide 8
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
Elementos básicos de una red IP: nodos, enlaces, paquetes y rutas
⚠️ Nota al margen:
Cada paquete IP contiene información que permite a los nodos decidir hacia dónde reenviarlo.
La red IP funciona como un sistema de nodos y enlaces donde los paquetes avanzan salto a salto hasta llegar al destino.
Una red IP está formada por dispositivos interconectados que reenvían paquetes desde un origen hasta un destino.
Elemento | Definición | Ejemplo
Nodo | Dispositivo que participa en la red | Router, switch, servidor
Enlace | Conexión entre dos nodos | Cable, fibra, radioenlace
Paquete IP | Unidad de información que viaja por la red | Datos + direcciones
Ruta | Camino que sigue un paquete | Origen → routers → destino
Notes: “Estos cuatro conceptos serán la base para entender SDN y optimización de redes. Un nodo toma decisiones, un enlace conecta nodos, un paquete transporta información y una ruta define el camino. Más adelante, cuando trabajemos con grafos, los nodos serán vértices y los enlaces serán arcos.”

## Slide 9
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
¿Qué es una red de conmutación de paquetes IP?

## Slide 10
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
Conmutación vs enrutamiento
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6 (IPv6). IETF RFC 791 — Internet Protocol, IPv4. IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology.
En una red IP, los equipos toman decisiones para mover paquetes desde el origen hasta el destino. Estas decisiones pueden ocurrir a nivel de conmutación o de enrutamiento.
Conmutación
Opera principalmente dentro de una red local.
Reenvía tramas entre dispositivos conectados a una misma red.
Utiliza tablas internas para decidir por qué puerto enviar el tráfico.
Es común en switches.
Se asocia al movimiento eficiente del tráfico dentro de una LAN.
Enrutamiento
Permite comunicar redes distintas.
Decide el camino que seguirá un paquete IP hacia otra red.
Utiliza tablas de rutas y métricas.
Es común en routers.
Se asocia a la selección de caminos entre redes.
Notes: La conmutación y el enrutamiento son funciones fundamentales antes de llegar a SDN. En una red tradicional, los switches y routers toman decisiones localmente. SDN busca separar parte de esa lógica de decisión y centralizarla o programarla desde software, especialmente para aplicar políticas y automatización

## Slide 11
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP

## Slide 12
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
Arquitectura tradicional distribuida en redes IP
⚠️ Nota al margen:
Las redes tradicionales funcionan con inteligencia distribuida; SDN surge para mejorar control, automatización y visibilidad.
En una red IP tradicional, cada dispositivo de red toma decisiones de forma local, utilizando su propia tabla de conmutación o enrutamiento.
Características principales
Cada router o switch mantiene su propia información de estado.
Las decisiones de reenvío se toman dentro de cada equipo.
La configuración suele realizarse equipo por equipo.
Los protocolos de red permiten intercambiar información entre nodos.
La inteligencia de la red está distribuida en múltiples dispositivos.
Esto permite autonomía, pero dificulta la gestión centralizada.
Ventajas
Alta autonomía de los equipos.
Funcionamiento distribuido.
Escalabilidad histórica de Internet.
No depende de un único controlador central.
Limitaciones
Configuración manual más compleja.
Cambios lentos cuando existen muchos equipos.
Políticas difíciles de aplicar de forma uniforme.
Menor visibilidad centralizada.
Mayor posibilidad de errores de configuración.
Notes: en una arquitectura tradicional, cada equipo tiene su propia lógica de decisión. Esto ha funcionado muy bien para redes IP e Internet, pero cuando la red crece, configurar y mantener políticas coherentes se vuelve más complejo. Esa dificultad es una de las razones por las que surge SDN.

## Slide 13
ARQUITECTURAS DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES IP
Actividad formativa: mapa de red IP
Instrucciones
En parejas o grupos pequeños, diseñen un esquema simple de red IP y respondan:
Identifique los nodos de la red.
Identifique los enlaces entre nodos.
Dibuje el recorrido de un paquete IP desde origen a destino.
Proponga una ruta alternativa si falla un enlace.
Indique qué equipo cumple función de conmutación y cuál de enrutamiento.
Escenario
Una oficina necesita conectar:
5 computadores de usuario.
4 switch de acceso.
2 routers.
1 servidor remoto.
El tráfico debe viajar desde un usuario hacia el servidor.
Notes: Esta actividad cierra la base conceptual antes de entrar a SDN. Si el estudiante puede identificar nodos, enlaces, paquetes y rutas, podrá comprender después qué significa separar plano de control y plano de datos en una red definida por software

## Slide 14
VIRTUALIZACIÓN DE FUNCIONES Y DESARROLLO DE SDN
Limitaciones de la red tradicional
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
En una red tradicional, la inteligencia de control está distribuida en múltiples equipos, lo que puede dificultar la administración, automatización y aplicación uniforme de políticas.
Limitaciones principales
Configuración equipo por equipo: cada router, switch o firewall se administra individualmente.
Cambios lentos: modificar una política puede requerir intervenir muchos dispositivos.
Mayor riesgo de error humano: configuraciones inconsistentes pueden afectar el servicio.
Baja automatización: muchas tareas dependen de procedimientos manuales.
Visibilidad fragmentada: cada equipo entrega una parte de la información de red.
Escalabilidad operativa limitada: mientras más crece la red, más difícil se vuelve gestionarla.
La red tradicional funciona, pero su operación puede volverse compleja cuando se requiere rapidez, automatización y control centralizado.
Notes: Las redes tradicionales no son malas; de hecho, son la base de Internet. El problema aparece cuando la red crece y se requiere aplicar cambios rápidos, consistentes y automatizados. SDN nace precisamente como una respuesta a esa complejidad operacional.

## Slide 15
VIRTUALIZACIÓN DE FUNCIONES Y DESARROLLO DE SDN
Notes: Las redes tradicionales no son malas; de hecho, son la base de Internet. El problema aparece cuando la red crece y se requiere aplicar cambios rápidos, consistentes y automatizados. SDN nace precisamente como una respuesta a esa complejidad operacional.

## Slide 16
VIRTUALIZACIÓN DE FUNCIONES Y DESARROLLO DE SDN
Virtualización de funciones de red
⚠️ Nota al margen:
ETSI NFV — virtualización de funciones de red.
La virtualización de funciones de red permite que funciones tradicionalmente ejecutadas por equipos físicos dedicados puedan implementarse como software sobre infraestructura computacional.
Funciones que pueden virtualizarse
Router virtual
Firewall virtual
Balanceador de carga
NAT
VPN
Monitorización y gestión
Control de políticas de red
Notes: La virtualización de funciones de red permite desacoplar una función específica del equipo físico donde antes estaba integrada. Esto significa que funciones como firewall, router o balanceador pueden ejecutarse como software. Esta idea es clave para comprender por qué las redes modernas son más programables y por qué SDN se apoya fuertemente en software.

## Slide 17
DESARROLLO DE LAS SDN: REDES BASADAS EN SOFTWARE
Limitaciones de la red tradicional
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Las SDN (Software Defined Networks) surgen como respuesta a la necesidad de redes más programables, automatizables y centralizadas en su control.
¿Qué problema buscan resolver?
Configuración manual en múltiples equipos.
Baja flexibilidad ante cambios rápidos.
Dificultad para aplicar políticas uniformes.
Falta de visibilidad centralizada.
Dependencia fuerte de hardware específico.
Crecimiento de redes cloud, data centers y servicios dinámicos.
SDN permite controlar la red mediante software, separando la lógica de decisión del reenvío de paquetes.
Red tradicional
↓
Virtualización de funciones
↓
Separación control / datos
↓
Red definida por software (SDN)
Red tradicional | Red SDN
Cada equipo decide localmente | El control puede ser centralizado lógicamente
Configuración equipo por equipo | Políticas aplicadas desde software
Cambios manuales | Automatización y programación
Visibilidad fragmentada | Visión más global de la red
Hardware con lógica integrada | Separación entre control y reenvío
Notes: SDN no aparece para eliminar las redes tradicionales, sino para hacerlas más programables. La idea central es separar la lógica de control del reenvío de datos. Así, una política puede definirse desde software y aplicarse en múltiples dispositivos de forma más consistente y automatizada.

## Slide 18
DESARROLLO DE LAS SDN: REDES BASADAS EN SOFTWARE
Separación entre plano de control y plano de datos
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
En una red basada en software, se separa la función de decidir cómo debe comportarse la red de la función de reenviar el tráfico.
Plano de control
El plano de control se encarga de tomar decisiones sobre la red.
Incluye funciones como:
Definir políticas de tráfico.
Calcular o seleccionar rutas.
Aplicar reglas de seguridad.
Gestionar prioridades de servicio.
Programar el comportamiento de los dispositivos.
En SDN, el control se centraliza lógicamente en software, mientras los dispositivos ejecutan reglas de reenvío.
Plano de datos
El plano de datos ejecuta las decisiones del plano de control.
Incluye funciones como:
Reenviar paquetes.
Aplicar reglas de flujo.
Filtrar o permitir tráfico.
Marcar o priorizar paquetes.
Ejecutar instrucciones recibidas desde el controlador.
Notes: Esta separación es el núcleo de SDN. En una red tradicional, cada equipo contiene su propia lógica de control y de reenvío. En SDN, la lógica de control se mueve hacia un controlador, que define reglas. Los switches o routers siguen reenviando tráfico, pero lo hacen según instrucciones programadas desde software.

## Slide 19
DESARROLLO DE LAS SDN: REDES BASADAS EN SOFTWARE
Separación entre plano de control y plano de datos
Notes: Esta separación es el núcleo de SDN. En una red tradicional, cada equipo contiene su propia lógica de control y de reenvío. En SDN, la lógica de control se mueve hacia un controlador, que define reglas. Los switches o routers siguen reenviando tráfico, pero lo hacen según instrucciones programadas desde software.

## Slide 20
DESARROLLO DE LAS SDN: REDES BASADAS EN SOFTWARE
Red tradicional vs Red definida por software (SDN)
Si se pueden virtualizar funciones, ¿por qué aún existen equipos físicos especializados?
1. Red tradicional
Cada equipo de red posee su propia lógica de control y reenvío. La configuración se realiza de forma individual en switches, routers y firewalls.
2. Virtualización de funciones
Algunas funciones de red dejan de depender exclusivamente de hardware dedicado y pasan a ejecutarse como software sobre infraestructura común.
3. Separación control / datos
SDN separa la lógica de decisión del reenvío de tráfico:
Plano de control: decide políticas y rutas.
Plano de datos: ejecuta reglas y reenvía paquetes.
4. Controlador SDN
El controlador entrega una visión centralizada de la red y permite programar el comportamiento de múltiples dispositivos.
5. Red programable
La red se vuelve más flexible, automatizable y coherente en la aplicación de políticas.
Notes: La red tradicional distribuye la inteligencia en los equipos. SDN propone separar la lógica de control y administrarla desde software. Esto permite aplicar políticas de forma más uniforme y automatizar cambios. Sin embargo, SDN no significa que desaparezca el hardware: los dispositivos siguen ejecutando el reenvío, y en muchos escenarios críticos el hardware especializado sigue siendo necesario.

## Slide 21
DESARROLLO DE LAS SDN: REDES BASADAS EN SOFTWARE
Red tradicional vs Red definida por software (SDN)
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Si se pueden virtualizar funciones, ¿por qué aún existen equipos físicos especializados?
Porque algunos escenarios requieren:
Alto rendimiento y baja latencia.
Procesamiento especializado mediante hardware dedicado.
Mayor estabilidad operacional.
Funciones de seguridad avanzadas.
Alta disponibilidad.
Procesamiento a velocidad de línea.
La virtualización aumenta flexibilidad, pero el hardware especializado sigue siendo relevante cuando el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad son críticos.
Notes: La evolución hacia SDN parte desde redes tradicionales donde cada equipo decide y se configura individualmente. Luego aparece la virtualización, que permite ejecutar funciones de red como software. Finalmente, SDN separa el plano de control del plano de datos, permitiendo que un controlador gestione la red de forma centralizada y programable.

## Slide 22
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Arquitectura general SDN: capas e interfaces
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Una arquitectura SDN organiza la red en capas, separando las aplicaciones de red, la lógica de control y los dispositivos que reenvían tráfico.
SDN organiza la red como un sistema programable: aplicaciones definen, controlador decide y dispositivos ejecutan.
Capa | Función principal | Ejemplo
Aplicaciones SDN | Definen políticas y necesidades de red | seguridad, QoS, monitoreo
Controlador SDN | Toma decisiones y programa la red | controlador central
Plano de datos | Ejecuta reglas y reenvía tráfico | switches / routers
Infraestructura física o virtual | Dispositivos y enlaces de red | hardware físico o virtual
Interfaces principales
Interfaz norte: conecta aplicaciones con el controlador SDN.
Interfaz sur: conecta el controlador SDN con dispositivos de red.
OpenFlow: ejemplo de protocolo de interfaz sur entre controlador y switch.
Notes: Esta arquitectura resume la lógica de SDN. Las aplicaciones expresan políticas o necesidades; el controlador transforma esas políticas en reglas; y los dispositivos del plano de datos ejecutan esas reglas reenviando paquetes. Las interfaces permiten comunicar estas capas.

## Slide 23
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Arquitectura general SDN: capas e interfaces
Notes: Esta arquitectura resume la lógica de SDN. Las aplicaciones expresan políticas o necesidades; el controlador transforma esas políticas en reglas; y los dispositivos del plano de datos ejecutan esas reglas reenviando paquetes. Las interfaces permiten comunicar estas capas.

## Slide 24
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Controlador SDN: rol y funciones principales
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
El controlador SDN es el componente de software que concentra la lógica de control de la red y programa el comportamiento de los dispositivos.
El controlador SDN no transporta el tráfico de usuario; define cómo deben comportarse los dispositivos que sí lo transportan.
Funciones principales del controlador
Mantener una visión lógica centralizada de la red.
Recibir instrucciones desde las aplicaciones SDN.
Traducir políticas en reglas de red.
Programar switches, routers o dispositivos SDN.
Monitorear el estado de la topología.
Coordinar cambios de forma automatizada.
Información | Ejemplo
Topología | Nodos, enlaces y rutas disponibles
Políticas | Seguridad, QoS, segmentación
Estado de red | Enlaces activos, congestión, fallas
Reglas de flujo | Permitir, bloquear, reenviar o priorizar tráfico
Notes: El controlador SDN puede entenderse como el cerebro lógico de la red. No reemplaza físicamente a los switches o routers, sino que les entrega reglas para reenviar tráfico. Esto permite aplicar políticas desde un punto central y mantener una visión global de la red

## Slide 25
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Interfaces norte y sur en SDN
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Las interfaces permiten la comunicación entre las capas de la arquitectura SDN: aplicaciones ↔ controlador ↔ dispositivos de red.
La interfaz norte expresa políticas; la interfaz sur programa dispositivos. OpenFlow es un ejemplo de protocolo usado entre el controlador SDN y los switches compatibles.
Interfaz norte
La interfaz norte conecta las aplicaciones SDN con el controlador SDN.
Permite que las aplicaciones:
Definan políticas de red.
Soliciten información del estado de la red.
Apliquen automatización.
Gestionen seguridad, calidad de servicio o monitoreo.
Interfaz sur
La interfaz sur conecta el controlador SDN con los dispositivos de red.
Permite que el controlador:
Instale reglas de flujo.
Consulte estado de dispositivos.
Programe switches o routers.
Modifique el comportamiento del plano de datos.
Notes: En SDN, las interfaces son esenciales porque conectan las capas. La interfaz norte permite que las aplicaciones expresen lo que quieren que la red haga. La interfaz sur permite que el controlador traduzca esas decisiones en reglas concretas para los dispositivos. OpenFlow es uno de los ejemplos más conocidos de interfaz sur

## Slide 26
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Aplicaciones de las SDN
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Las SDN permiten administrar la red mediante software, facilitando la automatización, la aplicación centralizada de políticas y la adaptación dinámica del tráfico.
SDN permite que la red se comporte según políticas definidas por software, no solo por configuraciones manuales equipo por equipo.
Aplicaciones principales
Automatización de red: cambios rápidos y consistentes en múltiples dispositivos.
Segmentación de tráfico: separación lógica de usuarios, servicios o zonas críticas.
Gestión centralizada: monitoreo y control desde un punto lógico común.
Seguridad programable: aplicación dinámica de reglas de acceso o bloqueo.
Calidad de servicio (QoS): priorización de tráfico crítico.
Optimización de rutas: ajuste de caminos según congestión, disponibilidad o política.
Aplicación | Ejemplo práctico
Seguridad | Bloquear tráfico sospechoso desde el controlador
Segmentación | Separar tráfico administrativo, técnico y crítico
QoS | Priorizar voz, video o servicios operacionales
Automatización | Aplicar una política en varios switches al mismo tiempo
Monitoreo | Detectar congestión o caída de enlaces
Notes: Las aplicaciones SDN son las que entregan valor práctico. No se trata solo de tener un controlador, sino de usarlo para automatizar, segmentar, proteger y optimizar la red. La lógica se define arriba como política, el controlador la traduce y los dispositivos la ejecutan

## Slide 27
COMPONENTES, FUNCIONES Y APLICACIONES SDN
Actividad formativa: arquitectura SDN
⚠️ Nota al margen:
IETF RFC 7426 — SDN: Layers and Architecture Terminology. ONF OpenFlow Switch Specification — interfaz controlador–switch. OpenStack Documentation — infraestructura cloud y virtualización.
Instrucciones
En parejas o grupos pequeños, analicen el escenario y construyan un diagrama SDN básico.
Deben identificar:
Aplicaciones SDN.
Controlador SDN.
Plano de control.
Plano de datos.
Interfaz norte.
Interfaz sur / OpenFlow.
Dispositivos que ejecutan reglas.
Escenario
Una institución necesita separar y controlar tres tipos de tráfico:
Administrativo
Técnico
Servicios críticos
Además, requiere aplicar políticas desde un punto central y monitorear el estado de la red.
Preguntas de análisis
¿Qué política aplicaría para cada tipo de tráfico?
¿Qué función cumple el controlador?
¿Qué ejecutan los switches o routers?
¿Qué ventaja tiene aplicar políticas desde software?
Notes: Esta actividad permite integrar todo el módulo: aplicaciones, controlador, interfaces y plano de datos. La idea es que el estudiante vea SDN como una arquitectura organizada por capas, no solo como un controlador aislado

## Slide 28
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAY, 2026