## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
ABR, 2026

## Slide 2
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
MICROONDAS.
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.
CÁLCULO DE ENLACE.
GANANCIAS Y ATENUACIONES.
ZONA DE FRESNEL
APLICACIONES DE REDES
COMUNICACIONES SATELITALES. ÓRBITAS Y PROPAGACIÓN
CÁLCULOS DE ENLACES SATELITALES
ENLACES DE SUBIDA, DE BAJADA Y PÉRDIDAS
SISTEMAS DE RADAR
TIPOS DE RADARES
ARQUITECTURAS Y MEDIDAS BÁSICAS
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Sistemas de transmisión no guiados (RF)
2.6. Microondas
2.6.1. Principios de funcionamiento
2.6.2. Cálculo de enlace
2.6.3. Ganancias y atenuaciones
2.6.4. Zona de Fresnel
2.6.5. Aplicaciones de redes
2.7. Comunicaciones satelitales. Órbitas y propagación
2.8. Cálculos de enlaces satelitales
2.9. Enlaces de subida, de bajada y pérdidas 2.10. Sistemas de Radar
2.11. Tipos de radares
2.11.1. Arquitecturas y medidas básicas 2.12. Propagación de ondas de radares
2.10.1 Ecuaciones de recepción
2.10.2 Efectos multipath y ruido
2.13. Radares
CONTENIDOS
5

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
6
INDICADORES DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE ESPERADO
2. Analiza los medios de transmisión no guiados.
2.5. Calcula el enlacé satelital
2.6. Analiza un sistema de radas y su clasificación.
2. Analizar los medios de transmisión no guiados.
2.5. Calcular un enlacé satelital.
2.6. Analizar un sistema de radas y su clasificación.

## Slide 7
MICROONDAS
Microondas: principios de funcionamiento (enlace punto a punto)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
Las microondas se usan típicamente en enlaces punto a punto con antenas direccionales.
Requieren normalmente LOS (Line-of-Sight / Línea de vista) entre extremos del enlace.
La energía se concentra en un haz (beam) → mejora eficiencia y reduce radiación fuera del eje.
El desempeño depende de: distancia, alineación, obstáculos, y condiciones del entorno.
En diseño real, no basta “ver” el otro extremo: se debe considerar el trayecto y despeje (Fresnel).
Uso típico: backhaul, última milla, enlaces entre sitios cuando no es posible cablear.
Microondas = enlace fijo + haz estrecho + planificación del trayecto (LOS).
Notes: En microondas casi siempre trabajamos punto a punto con antenas direccionales. La clave es la línea de vista y la planificación del trayecto: la energía va en un haz estrecho, por eso la alineación importa. En el próximo paso veremos cómo se cuantifican pérdidas y ganancias con un link budget en dB.

## Slide 8
MICROONDAS
Unidades logarítmicas en RF: dB, dBm y ganancia de antena
1) dB (decibel) — razón
dB = comparación entre dos potencias:
Si hablamos de tensión/campo (misma impedancia):
2) dBm (potencia absoluta)
dBm = potencia referida a 1 mW:
Equivalencias rápidas (muy útiles):
  1 mW = 0 dBm
  10 mW = 10 dBm
  100 mW = 20 dBm
  1 W = 30 dBm
3) Antenas: dBi (ganancia)
Ganancia de antena (dBi): cuánto concentra la antena respecto a una isotrópica ideal.
la antena no crea potencia: redistribuye energía (haz más estrecho → mayor ganancia).
4) base
En dB/dBm, las multiplicaciones se transforman en sumas:
Por eso en RF se usa:

## Slide 9
MICROONDAS
HF / VHF / UHF / Microondas (rangos ITU + comportamiento general)
Banda | Nombre completo | Rango (ITU) | Comportamiento | En el curso se conecta con…
HF | Alta Frecuencia | 3–30 MHz | Propagación puede permitir alcances grandes, Puede habilitar alcances más allá de línea de vista según condicione. (atmósfera/entorno) | 2.5.1 Redes VHF/UHF/HF (visión de funcionamiento HF)
VHF | Muy Alta Frecuencia | 30–300 MHz | En muchos escenarios predomina línea de vista y cobertura local/regional | 2.5 VHF/UHF, 2.5.2 Broadcasting, bases de propagación y pérdidas
UHF | Ultra Alta Frecuencia | 300–3000 MHz | Similar a VHF (frecuente línea de vista) y comportamiento sensible a obstáculos/entorno | 2.5.3 Tecnologías VHF y UHF + 2.5.4 (propagación, pérdidas)
Microondas (SHF) | (Microondas) | 3–30 GHz | Comúnmente enlaces punto a punto planificados; alta exigencia del trayecto (LOS) | 2.6 Microondas: cálculo de enlace, ganancias/atenuaciones, Zona de Fresnel, aplicaciones de red

## Slide 10
MICROONDAS
Cálculo de enlace: Link Budget (ganancias y pérdidas en dB)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
Un link Budget(presupuesto de lance) estima la potencia recibida sumando ganancias y restando pérdidas (en dB).
Se trabaja en unidades logarítmicas para simplificar: sumar y restar.
Componentes típicos del enlace:
  Potencia transmitida: ( (dBm)
  Ganancia antena TX: ( (dBi)
  Pérdidas TX: cables/conectores ( (dB)
  Pérdida de trayecto: ( (dB) (espacio libre + efectos del canal)
  Ganancia antena RX: ( (dBi)
  Pérdidas RX: ((dB)
Idea clave: enlace microondas = sistema planificado LOS + antenas direccionales + pérdidas del trayecto.
FSPL (ITU-R P.525) como base.
Ganancias se suman; pérdidas se restan. Todo en dB/dBm.
Notes: “Esto es el corazón del cálculo de enlace: una contabilidad en dB. Partimos con potencia transmitida, sumamos ganancias de antenas y restamos pérdidas de cables y del trayecto. Lo único que cambia entre escenarios es cuánto vale y qué pérdidas adicionales hay. Ahora pasamos a calcular la pérdida base del trayecto con P.525.”
“Esto es el corazón del cálculo de enlace: una contabilidad en dB. Partimos con potencia transmitida, sumamos ganancias de antenas y restamos pérdidas de cables y del trayecto. Lo único que cambia entre escenarios es cuánto vale 𝐿_𝑝𝑎𝑡ℎy qué pérdidas adicionales hay. Ahora pasamos a calcular la pérdida base del trayecto con P.525.”

## Slide 11
MICROONDAS
Pérdida en espacio libre (FSPL / Lbf) — base del cálculo de enlace
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
La pérdida en espacio libre (Lbf) es la atenuación “mínima” ideal entre dos antenas isotrópicas en línea de vista.
Se usa como base para el link budget; en enlaces reales se agregan pérdidas adicionales (atmósfera, obstáculos, multipath).
Forma general:
Forma práctica (ITU, unidades típicas):
con f en MHz y d en km.
Regla rápida:
Duplicar distancia ⇒ +6 dB (aprox.)
Duplicar frecuencia ⇒ +6 dB (aprox.)
En microondas, la pérdida del trayecto crece rápido con distancia y frecuencia (por eso el diseño requiere ganancia de antena y márgenes).

## Slide 12
MICROONDAS
Sensibilidad del receptor (Rx Sensitivity) y margen del enlace
Sensibilidad (dBm): mínima potencia a la entrada del receptor para cumplir un criterio de calidad (p. ej., BER/SNR).
No es ganancia: la sensibilidad es propiedad del receptor; la ganancia (dBi) es propiedad de la antena.
El enlace “funciona” si:
Margen de enlace (Link Margin):
(si es positivo y suficiente, hay robustez)
se obtiene del link budget (incluye , y pérdidas).
En microondas, el margen se usa para enfrentar variaciones del canal (desvanecimientos).
La antena (dBi) mejora ; la sensibilidad define el mínimo que exige el receptor.
SRX​≈N0​+10log(B)+NF+SNRreq​
Donde:
dBm/Hz (ruido térmico)
: ancho de banda (Hz)
: figura de ruido del receptor (dB)
: SNR mínimo requerido (dB)

## Slide 13
MICROONDAS
Sensibilidad del receptor (Rx Sensitivity) y margen del enlace
Si dBm y dBm →
✅ margen positivo (enlace más robusto).
Si y →
❌ margen negativo (el enlace no cumple la sensibilidad del receptor).

## Slide 14
MICROONDAS
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)

## Slide 15
MICROONDAS
Ganancias y atenuaciones en microondas (plantilla de Link Budget)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
En microondas, el enlace se evalúa como una contabilidad en dB: ganancias se suman y pérdidas se restan.
Ganancias principales: , (ganancia de antenas, dBi).
Pérdidas típicas del sistema: , (cables, conectores, dB).
Pérdida del trayecto: (incluye (de espacio libre como base y pérdidas adicionales si aplica).
Criterio de funcionamiento: comparar con la sensibilidad y calcular margen .
Objetivo práctico: lograr margen positivo suficiente para robustez del enlace.
Un buen enlace no es “solo potencia”: es ganancia + pérdidas + sensibilidad + margen.

## Slide 16
MICROONDAS
Ganancias y atenuaciones en microondas (plantilla de Link Budget)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
Término | Qué representa | Signo
(P_{TX}) (dBm) | potencia transmitida | +
(G_{TX}) (dBi) | ganancia antena TX | +
(L_{TX}) (dB) | pérdidas TX (cables/conectores) | −
(L_{path}) (dB) | pérdida de trayecto (base + adicionales) | −
(G_{RX}) (dBi) | ganancia antena RX | +
(L_{RX}) (dB) | pérdidas RX (cables/conectores) | −
(S_{RX}) (dBm) | sensibilidad del receptor (umbral) | comparación
(M) (dB) | margen del enlace | resultado

## Slide 17
MICROONDAS
Ejemplo guiado — Link budget microondas (dB/dBm)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.
Datos del enlace
Distancia: d = 10 km
Frecuencia: f = 6 GHz (6000 MHz)
Potencia transmitida:
Ganancia antena TX:
Pérdidas TX (cables/conectores):
Ganancia antena RX:
Pérdidas RX (cables/conectores):
Sensibilidad receptor:
Cálculo
1) Pérdida espacio libre (FSPL / )
2) Potencia recibida
3) Margen del enlace
Si y es suficiente, el enlace cumple (hay robustez).
Notes: Convertimos a MHz (6000 MHz) y tomamos en km (10 km). Calculamos FSPL con P.525 (sale ≈ 128 dB). Aplicamos link budget sumando ganancias y restando pérdidas. Comparamos con sensibilidad: margen 13 dB → enlace cumple.
Convertimos 𝑓a MHz (6000 MHz) y tomamos 𝑑en km (10 km). Calculamos FSPL con P.525 (sale ≈ 128 dB). Aplicamos link budget sumando ganancias y restando pérdidas. Comparamos con sensibilidad: margen 13 dB → enlace cumple.

## Slide 18
MICROONDAS
Zona de Fresnel y aplicaciones (enlaces microondas)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 — diseño y predicción para enlaces terrestres en línea de vista (LOS).
ITU-R P.525 — pérdida en espacio libre.

## Slide 19
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
ABR, 2026