## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026

## Slide 2
1. OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
2. INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
3. BANDAS DE FRECUENCIAS
4. PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
5. ANTENAS Y REFLECTORES
6. CONSULTAS.
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Sistemas de transmisión no guiados (RF)
  2.1. Introducción a la propagación de ondas de radio.
  2.2. Bandas de frecuencias.
  2.3. Propagación en la atmósfera.
  2.4. Antenas y reflectores.
CONTENIDOS
5

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
6
INDICADORES DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE ESPERADO
2. Analiza los medios de transmisión no guiados.
2.1. Examina los procesos de propagación de ondas.
2.2. Interpreta las bandas de frecuencia.
2. Analizar los medios de transmisión no guiados.
2.1. Examinar los procesos de propagación de ondas.
2.2. Interpretar las bandas de frecuencia.

## Slide 7
REPASO CLASE ANTERIOR
Emisor → Medio → Receptor
MEDIO
RX
TX
MENSAJE
🧩Problemática
⚠️ Nota al margen:
“El medio impone límites: alcance, capacidad, atenuación e interferencias.”

## Slide 8
REPASO CLASE ANTERIOR
Clasificación de los medios de Tx
⚠️ Nota al margen:
Esta clasificación es la base del curso: guiado significa que el medio limita/define la señal por su estructura física; no guiado significa que el canal es el espacio y entran factores como interferencia y propagación.
GUIADOS
La señal viaja por un medio físico(cable o fibra).
Pares de cobre (par trenzado).
NO GUIADOS
La señal se propaga por el aire/espacio (ondas electromagnéticas).
Radiofrecuencia (RF).
Fibra óptica.
Cable Coaxial.

## Slide 9
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Propagación RF: modelo mínimo y variables clave
TX
RX
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
?
TX(transmisor)
Antenas (TX / RX)
Canal (medio)
RX(receptor)
⚠️ Nota al margen:
En RF, el canal es variable: el entorno modifica el enlace, pérdidas • ruido • interferencia.
Frecuencia (f): cuántas oscilaciones por segundo (Hz).
Longitud de onda (λ): distancia entre crestas (m).
Relación básica: 𝑐=𝑓⋅𝜆c=f⋅λ (c ≈ velocidad de la luz).
Idea clave: al cambiar f, cambia el comportamiento del enlace y la forma de usar el espectro.
Notes: “Este es el modelo mínimo de cualquier enlace RF. las variables clave: frecuencia y longitud de onda. No calcularemos aún; lo importante es entender que al variar la frecuencia cambia el comportamiento del enlace y la lógica de por qué existen bandas reguladas.”

## Slide 10
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
ITU
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional.
La misión del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT es, entre otras cosas, garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan órbitas de satélites, así como la de realizar estudios y adoptar recomendaciones en materia de radiocomunicaciones.
Notes: “Este es el modelo mínimo de cualquier enlace RF. las variables clave: frecuencia y longitud de onda. No calcularemos aún; lo importante es entender que al variar la frecuencia cambia el comportamiento del enlace y la lógica de por qué existen bandas reguladas.”

## Slide 11
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
ITU
Tiene como principales funciones proponer las políticas nacionales en materias de transportes y telecomunicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno y ejercer la dirección y control de su puesta en práctica; supervisar las empresas públicas y privadas que operen medios de transportes y comunicaciones en el país, y coordinar y promover el desarrollo de estas actividades y controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue creado mediante el Decreto Ley Nº 557, publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 1974. El Ministerio está integrado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones
Notes: “Este es el modelo mínimo de cualquier enlace RF. las variables clave: frecuencia y longitud de onda. No calcularemos aún; lo importante es entender que al variar la frecuencia cambia el comportamiento del enlace y la lógica de por qué existen bandas reguladas.”

## Slide 12
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
SUBTEL
La Subsecretaría de Telecomunicaciones es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Su trabajo está orientado a coordinar, promover, fomentar y desarrollar las telecomunicaciones en Chile, transformando a este sector en motor para el desarrollo económico y social del país.
Tiene como principales funciones proponer las políticas nacionales en materias de telecomunicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno, ejercer la dirección y control de su puesta en práctica, supervisar a las empresas públicas y privadas del sector en el país, controlando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Notes: “Este es el modelo mínimo de cualquier enlace RF. las variables clave: frecuencia y longitud de onda. No calcularemos aún; lo importante es entender que al variar la frecuencia cambia el comportamiento del enlace y la lógica de por qué existen bandas reguladas.”

## Slide 13
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
⚠️ Nota al margen:
En RF, el canal es variable: el entorno modifica el enlace, pérdidas • ruido • interferencia.
Espectro electromagnético: conjunto de frecuencias disponibles para transmitir energía/información.
En telecomunicaciones se usa una parte del espectro como radiofrecuencia (RF).
Banda de frecuencia: un rango continuo de frecuencias (por ejemplo, una “franja” del espectro).
Canal: porción más pequeña dentro de una banda, asignada para un servicio/enlace.
El espectro se organiza en bandas para evitar interferencias, coordinar usos y ordenar servicios.
La asignación/uso del espectro se define por marcos regulatorios (internacional y nacional).
“Banda” = rango de frecuencias; “canal” = parte específica usada dentro de esa banda.
Notes: el espectro se organiza para poder convivir. ‘Banda’ es una franja de frecuencias; ‘canal’ es una porción dentro de esa franja. Esta idea se repetirá en VHF/UHF, microondas, satélite y radar.”

## Slide 14
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: el espectro se organiza para poder convivir. ‘Banda’ es una franja de frecuencias; ‘canal’ es una porción dentro de esa franja. Esta idea se repetirá en VHF/UHF, microondas, satélite y radar.”

## Slide 15
INTRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: el espectro se organiza para poder convivir. ‘Banda’ es una franja de frecuencias; ‘canal’ es una porción dentro de esa franja. Esta idea se repetirá en VHF/UHF, microondas, satélite y radar.”

## Slide 16
BANDAS DE FRECUENCIAS
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
La frecuencia condiciona cómo se propaga una señal y qué tan sensible es al entorno.
En términos generales:
Frecuencias más bajas → mayor “alcance potencial” y mejor comportamiento frente a algunos obstáculos (según condiciones).
Frecuencias más altas → más capacidad potencial, pero mayor exigencia de línea de vista y planificación del enlace.
La frecuencia influye en: alcance, penetración/obstáculos, interferencias, y tamaño práctico de antenas.
Por eso el espectro se organiza en bandas para asignar usos adecuados y controlar interferencias.
Ejemplos del curso: HF/VHF/UHF, microondas, enlaces LAN/MAN/WAN.
La banda seleccionada determina el comportamiento del enlace y la estrategia de diseño.
Notes: Lo que deben retener es que la frecuencia determina cómo se comporta el enlace en el mundo real: cambia la interacción con el entorno, la practicidad de antenas y el tipo de diseño que se requiere. Por eso el espectro se regula y segmenta en bandas.

## Slide 17
BANDAS DE FRECUENCIAS
Espectro electromagnético y concepto de bandas
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Notes: Lo que deben retener es que la frecuencia determina cómo se comporta el enlace en el mundo real: cambia la interacción con el entorno, la practicidad de antenas y el tipo de diseño que se requiere. Por eso el espectro se regula y segmenta en bandas.

## Slide 18
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
El espectro RF se organiza en bandas para atribuir servicios y reducir interferencias.
Trabajaremos principalmente con: HF, VHF, UHF y Microondas.
Cada banda condiciona: propagación, alcance, requisitos del enlace y tipo de antena.
Este “mapa” se usará luego en: VHF/UHF, microondas, satélite y radar.
Las atribuciones formales se consultan en la Tabla de Atribución de Frecuencias.
Bandas distintas → comportamiento distinto del enlace → decisiones de diseño distintas.

## Slide 19
BANDAS DE FRECUENCIAS
HF / VHF / UHF / Microondas (rangos ITU + comportamiento general)
Banda | Nombre completo | Rango (ITU) | Comportamiento | En el curso se conecta con…
HF | Alta Frecuencia | 3–30 MHz | Propagación puede permitir alcances grandes, Puede habilitar alcances más allá de línea de vista según condicione. (atmósfera/entorno) | 2.5.1 Redes VHF/UHF/HF (visión de funcionamiento HF)
VHF | Muy Alta Frecuencia | 30–300 MHz | En muchos escenarios predomina línea de vista y cobertura local/regional | 2.5 VHF/UHF, 2.5.2 Broadcasting, bases de propagación y pérdidas
UHF | Ultra Alta Frecuencia | 300–3000 MHz | Similar a VHF (frecuente línea de vista) y comportamiento sensible a obstáculos/entorno | 2.5.3 Tecnologías VHF y UHF + 2.5.4 (propagación, pérdidas)
Microondas (SHF) | (Microondas) | 3–30 GHz | Comúnmente enlaces punto a punto planificados; alta exigencia del trayecto (LOS) | 2.6 Microondas: cálculo de enlace, ganancias/atenuaciones, Zona de Fresnel, aplicaciones de red

## Slide 20
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).

## Slide 21
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
Recomendación UIT-R V.431-8

## Slide 22
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
Recomendación UIT-R V.431-8

## Slide 23
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
Recomendación UIT-R V.431-8

## Slide 24
BANDAS DE FRECUENCIAS
Bandas de frecuencia relevantes
⚠️ Nota al margen:
Recomendación UIT-R V.431-8

## Slide 25
BANDAS DE FRECUENCIAS
Actividad (10 min): Escenario → banda de frecuencia → justificación
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Article 5 – Table of Frequency Allocations” (Tabla de atribución de frecuencias).
Lea cada escenario.
Indique qué banda usaría (HF / VHF / UHF / Microondas) a nivel general.
Justifique con 2 criterios: alcance, obstáculos, interferencia, tamaño de antena, planificación del enlace.
Escenario A: Comunicación táctica en terreno (radios militares), prioriza cobertura y robustez. Escenario B: Comunicación local dentro de una instalación, usuarios móviles y acceso rápido. Escenario C: Enlace punto a punto de última milla (backhaul), se puede planificar el trayecto. Escenario D: Enlace de alta estabilidad entre dos puntos fijos con requisitos de alta capacidad.

## Slide 26
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Propagación en la atmósfera (canal RF = ambiente)
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
En RF, el canal no es ideal: la atmósfera puede introducir pérdidas adicionales.
Factores como gases, humedad, lluvia y condiciones del entorno influyen en la señal.
El impacto depende de la frecuencia, la distancia y el tipo de enlace.
Este concepto se usará luego en microondas y satélite.
La atmósfera es parte del canal: puede cambiar la calidad del enlace.
Notes: En el módulo anterior vimos espectro y bandas. Ahora damos un paso natural: el medio en RF es el ambiente. La atmósfera introduce pérdidas y variabilidad, especialmente relevante en ciertos rangos y enlaces. Hoy lo veremos conceptualmente, preparando microondas y satélite.

## Slide 27
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Factores atmosféricos que afectan un enlace RF
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
La atmósfera puede introducir pérdidas adicionales y variabilidad en el enlace.
Gases atmosféricos: absorción (principalmente por oxígeno y vapor de agua).
LOS y obstáculos.
Humedad y lluvia: pueden aumentar la atenuación, especialmente a frecuencias más altas.
Temperatura y presión: influyen en el comportamiento del canal (condiciones cambiantes).
Refracción troposférica: puede modificar el trayecto efectivo de la señal (cobertura/alcance).
Conclusión: el rendimiento RF depende del entorno + frecuencia + distancia.

## Slide 28
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Atenuación por gases vs atenuación por lluvia
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
La atmósfera afecta enlaces RF principalmente por absorción y dispersión.
Gases atmosféricos (oxígeno y vapor de agua): generan absorción de energía en el trayecto.
Lluvia: puede producir atenuación adicional, especialmente relevante en enlaces de frecuencias más altas.
El impacto depende de: frecuencia, distancia, altura del enlace y condiciones meteorológicas.
En la práctica, estos efectos se consideran al planificar microondas y satélite.
El clima puede convertir un enlace “bueno” en un enlace “inestable” si no se planifica.
Factor | ¿Qué provoca? | ¿Cuándo se vuelve crítico?
Gases (O₂ / H₂O) | absorción | depende de banda y condiciones
Lluvia | atenuación extra | más importante en frecuencias altas y enlaces largos
Notes: “La diferencia clave: gases absorben energía siempre, en distintos niveles; la lluvia agrega atenuación variable y a veces decisiva. Por eso en planificación de enlaces se habla de disponibilidad y márgenes. Hoy lo entendemos conceptualmente.”

## Slide 29
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
Reflexión: la onda rebota en superficies (suelo/agua/edificaciones), generando rutas adicionales.
Difracción: la onda “rodea” obstáculos o bordes, permitiendo recepción incluso con obstrucciones parciales.
Dispersión (scattering): irregularidades del medio/objetos dispersan energía en múltiples direcciones.
Refracción anómala / capas atmosféricas: cambios del índice de refracción desvían el trayecto y pueden degradar o mejorar momentáneamente la señal.
Multitrayectoria (multipath): llegada por múltiples rutas (directa + reflejada/difractada), causando variaciones rápidas de nivel.
Sombreado (shadowing): atenuación por bloqueo de obstáculos (pérdida adicional por obstrucción del trayecto).
Las contribuciones por pérdidas en el branching vienen del hardware requerido para enviar las señales de transmisión/recepción hacia/desde la antena, por ejemplo, las guías de onda, splitters, conectores y atenuadores.
En RF, la señal no siempre llega por un solo camino; el entorno crea trayectorias y variaciones.
Notes: “Además de gases y lluvia, aparecen fenómenos geométricos y del entorno: reflexión, difracción y multitrayectoria. Esto explica por qué un enlace puede fluctuar aunque la potencia transmitida sea la misma. Más adelante lo conectaremos con microondas y con cálculo de enlace.”

## Slide 30
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)

## Slide 31
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
Notes: “

## Slide 32
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
Los efectos en sistemas análogos y digitales son totalmente distintos.
– Efectos en Receptores análogos, la interferencia incrementa el ruido lo cual tiene un efecto directo en la calidad de la señal, esto también conduce a la acumulación de productos de intermodulación (IMP) lo cual degrada la calidad de la señal, estos productos interfieren con la frecuencia portadora y las bandas laterales, esta frecuencia portadora de la señal de interferencia, la cual es recibida por el receptor, puede tener un nivel superior al de las bandas laterales, resultando en lo que es llamado interferencia por batido de portadora. Otro tipo de interferencia es causado solo a los canales adyacentes, lo cual es llamado interferencia por batido de bandas laterales. Las figuras 5.7 y 5.8 muestran estos dos tipos de interferencia:

## Slide 33
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
El efecto del aumento del ruido debido al ruido térmico y de intermodulación se muestra en la figura 5.9, es interesante observar que el punto de cruce es el punto de funcionamiento deseado, por lo que la mayoría de sistemas analógicos se han diseñado para cumplir con un margen de desvanecimiento determinado, independiente de las condiciones de enlace. En resumen, se puede decir el efecto principal sobre los sistemas analógicos es debido al aumento de ruido e IMP en ausencia de desvanecimiento.
Receptores digitales, En ausencia de desvanecimiento, los receptores digitales son muy robustos contra las interferencias a diferencia de los sistemas análogos, sin embargo, el principal problema de interferencia ocurre en condiciones de desvanecimiento, donde los niveles de señal se acercan al umbral del receptor, los niveles de señal muy por debajo del umbral del receptor, puede causar problemas en el proceso de demodulación, el efecto de interferencia no está dada, por lo tanto, en términos de la amplitud de la señal absoluta, sino, en términos de la relación entre la señal deseada (portadora) y la señal indeseada (interferencia)

## Slide 34
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Otros fenómenos físicos que afectan la onda en el trayecto
En los sistemas digitales, debido al efecto del nivel umbral de los receptores digitales, como se ilustra en la figura 5.10, la interferencia de bajo nivel tiene poco o nulo efecto en la calidad de la señal bajo ausencia de desvanecimiento. Para variaciones pequeñas alrededor del nivel nominal de recepción, el efecto sobre el BER es despreciable. Solo cuando la señal se acerca a la zona umbral con variaciones de nivel es cuando se puede tener efectos dramáticos en la calidad de la señal.
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
ITU-R P.676 (atenuación por gases atmosféricos)
ITU-R P.838 (atenuación específica por lluvia)
ITU-R P.618 (predicción para enlaces Tierra-espacio, satélite)
ITU-R P.530 (enlaces terrestres LOS) — menciona efectos como difracción, gases, y fading por multipath/defocusing en diseño de enlaces.
ITU-R P.526 — recomendación de referencia para propagación por difracción.

## Slide 35
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Multitrayectoria (multipath) y desvanecimiento (fading)
Multipath (multitrayectoria): la señal llega al receptor por múltiples rutas (directa + reflejada + difractada).
Esas rutas llegan con distintos retrasos y niveles, pudiendo sumarse o cancelarse parcialmente.
Fading (desvanecimiento): variación del nivel de señal recibida en el tiempo debido al canal (entorno + movimiento).
Puede causar fluctuaciones (sube/baja la señal) incluso con el mismo transmisor.
Se observa con frecuencia en entornos urbanos, interiores, y enlaces con reflexión.
no es “falla del equipo”; es comportamiento del canal.
En RF, la señal puede variar por interferencia entre trayectorias (multipath).
Notes: “Multipath significa que el receptor no ve una sola señal, sino varias copias con distintos caminos. Según cómo se sumen, la potencia recibida sube o baja. Eso se llama fading. Es normal y explica por qué a veces ‘se corta’ aunque todo esté encendido.”

## Slide 36
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Pérdida en espacio libre (ITU-R P.525): referencia para cálculo de enlace
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-5-202411-I!!PDF-E.pdf
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525-5 (11/2024), Calculation of free-space attenuation.
Notes: Esto es una referencia ideal: en enlaces reales se agregan pérdidas por atmósfera, obstáculos y multipath.

## Slide 37
PROPAGACIÓN EN LA ATMÓSFERA
Actividad (12 min): ¿Qué degrada un enlace RF?
Parte A — Trabajo en equipos (8 min)
Instrucciones:
1. En su grupo, liste 8 factores que pueden degradar un enlace RF.
2. Clasifique cada factor en una de estas categorías:
Pérdidas del enlace
Atmósfera / clima
Geometría / obstáculos
Interferencia / ruido
Mencione los 3 factores más críticos para un enlace real.
Parte B — Puesta en común (3 min)
Cada grupo comparte 1 factor crítico y explica por qué en una frase.
Notes: distancia (FSPL) • gases • lluvia • obstáculos • reflexión • difracción • multipath • interferencia “¿Qué cambia con el clima?” / “¿Qué pasa si no hay línea de vista?” / “¿Qué efecto tiene multipath?”
Refuerce que FSPL es el mínimo, y que el resto son “pérdidas adicionales/variabilidad”.

## Slide 38
ANTENAS Y REFLECTORES
¿Qué es una antena? (Transmisión y recepción)
Una antena es el elemento que conecta el sistema de RF con el espacio libre.
En transmisión (TX): convierte energía eléctrica en onda electromagnética radiada.
En recepción (RX): convierte la onda electromagnética en señal eléctrica.
Actúa como un “transductor” entre el equipo y el canal (aire/espacio).
Concepto clave: el patrón de radiación describe cómo la antena “distribuye” energía en el espacio.
Reciprocidad: una antena suele comportarse de forma equivalente en TX y RX (misma “forma” de radiación), a nivel conceptual.
La antena no solo “emite”: define cómo se concentra o distribuye la energía.
⚠️ Nota al margen:
ITU-R F.699 — patrones de radiación de referencia para antenas de sistemas inalámbricos fijos (útil para coordinación/interferencia).
ITU-R F.1245 — modelo matemático de patrones promedio para antenas punto a punto (útil para evaluaciones de interferencia).
IEEE Std 149-2021 — práctica recomendada para medición de antenas.
Notes: “En este módulo veremos qué hace una antena y por qué su patrón de radiación es clave. La idea central: la antena no solo ‘emite’, sino que distribuye energía en el espacio, y eso define cobertura, alcance y calidad del enlace.”
“La antena es el puente entre el equipo y el aire. En TX transforma energía eléctrica en radiación; en RX hace lo contrario. Lo más importante para el curso es que la antena define cómo ‘sale’ y cómo ‘entra’ la energía: eso se representa con el patrón de radiación, que veremos a continuación.”

## Slide 39
ANTENAS Y REFLECTORES
¿Qué es una antena? (Transmisión y recepción)
⚠️ Nota al margen:
ITU-R F.699 — patrones de radiación de referencia para antenas de sistemas inalámbricos fijos (útil para coordinación/interferencia).
ITU-R F.1245 — modelo matemático de patrones promedio para antenas punto a punto (útil para evaluaciones de interferencia).
IEEE Std 149-2021 — práctica recomendada para medición de antenas.
Notes: “La antena es el puente entre el equipo y el aire. En TX transforma energía eléctrica en radiación; en RX hace lo contrario. Lo más importante para el curso es que la antena define cómo ‘sale’ y cómo ‘entra’ la energía: eso se representa con el patrón de radiación, que veremos a continuación.”

## Slide 40
ANTENAS Y REFLECTORES
Patrón de radiación: cómo “distribuye” energía una antena
El patrón de radiación describe cómo la antena radia o recibe energía según la dirección.
Se representa comúnmente en diagramas polares (360°) o en cortes azimut / elevación.
Elementos principales del patrón:
Lóbulo principal (dirección de máxima radiación)
Lóbulos laterales (energía no deseada)
Nulos (direcciones con mínima radiación)
Ancho de haz (Beamwidth): apertura angular del lóbulo principal (idea general).
El patrón permite decidir si una antena es omnidireccional (cobertura amplia) o direccional (energía concentrada).
El patrón de radiación define cobertura, interferencia y desempeño del enlace.
⚠️ Nota al margen:
ITU-R F.699 — patrones de radiación de referencia para antenas de sistemas inalámbricos fijos (útil para coordinación/interferencia).
ITU-R F.1245 — modelo matemático de patrones promedio para antenas punto a punto (útil para evaluaciones de interferencia).
IEEE Std 149-2021 — práctica recomendada para medición de antenas.
Notes: “En este módulo veremos qué hace una antena y por qué su patrón de radiación es clave. La idea central: la antena no solo ‘emite’, sino que distribuye energía en el espacio, y eso define cobertura, alcance y calidad del enlace.”
“La antena es el puente entre el equipo y el aire. En TX transforma energía eléctrica en radiación; en RX hace lo contrario. Lo más importante para el curso es que la antena define cómo ‘sale’ y cómo ‘entra’ la energía: eso se representa con el patrón de radiación, que veremos a continuación.”

## Slide 41
ANTENAS Y REFLECTORES
Patrón de radiación: cómo “distribuye” energía una antena
El patrón o diagrama de radiación de una antena es una representación de la distribución de potencia de la radiación recibida o irradiada por la antena en diferentes regiones del espacio. Se suele representar en función de ángulos de dirección centrados en la antena.
A) Patrón “omnidireccional” (idealizado)
B) Patrón “direccional” (idealizado)
Estos son el diagrama rectangular y el diagrama polar de la misma antena (en un mismo plano).
Notes: “Este patrón es la ‘firma’ de la antena. Una antena direccional concentra energía en una dirección (mejor para enlaces punto a punto), mientras que una omni reparte energía para cobertura. Los lóbulos laterales y nulos importan porque pueden generar o recibir interferencia.”

## Slide 42
ANTENAS Y REFLECTORES
Omnidireccional vs Direccional: ¿cuándo conviene cada una?
Omni: prioriza cobertura.
Direccional: prioriza alcance/eficiencia en un enlace específico.
Una antena direccional suele reducir interferencias fuera del eje principal.
La elección depende de: objetivo (cobertura vs enlace) + entorno.
Cobertura amplia → omni | Enlace punto a punto → direccional
Tipo de antena | Características (visión general) | ¿Cuándo conviene?
Omnidireccional | Cobertura amplia en múltiples direcciones; menor concentración de energía | Cobertura local y usuarios distribuidos (ej.: acceso general)
Direccional | Energía concentrada hacia una dirección; requiere orientar | Enlaces punto a punto y enlaces planificados (mayor alcance efectivo)
Notes: “Si quiero que ‘llegue a todos’ dentro de un área, uso omni. Si quiero conectar un punto con otro y maximizar energía en una dirección, uso direccional. Esta decisión se repite en VHF/UHF, microondas y enlaces de larga distancia.”

## Slide 43
ANTENAS Y REFLECTORES
Ganancia y directividad
Directividad: medida de qué tan “concentrada” está la radiación en una dirección.
Ganancia: indica cuánto “aumenta” la antena la energía efectiva en una dirección en comparación a una referencia (conceptual).
A mayor directividad, normalmente mayor ganancia en el lóbulo principal.
La ganancia no “crea” energía: redistribuye energía hacia ciertas direcciones.
Antenas direccionales suelen ser útiles en enlaces punto a punto.
En diseño, la ganancia se usa como parte del presupuesto de enlace.
Más ganancia = energía más concentrada en una dirección (no más potencia total).
⚠️ Nota al margen:
ITU-R F.699 — patrones de radiación de referencia (base para directividad/ganancia en modelos).
ITU-R F.1245 — patrón promedio para antenas punto a punto.
Notes: “Directividad y ganancia se entienden como concentración. No es magia: la antena no crea potencia, solo la distribuye. Si concentro energía en una dirección, obtengo más nivel útil hacia el receptor, pero reduzco cobertura en otras direcciones.”

## Slide 44
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Una antena isotrópica irradia la energía que se le suministra de manera pareja en todas las regiones del espacio. Es sólo un modelo ideal y no puede ser fabricada. Las antenas reales se caracterizan por irradiar más fuertemente en ciertas direcciones que en otras; esto es lo que se denomina la directividad de la antena. Al tomar en cuenta la eficiencia de la antena, esta preferencia por la radiación en una determinada dirección se denomina la ganancia de la antena.
⚠️ Nota al margen:
ITU-R F.699 — patrones de radiación de referencia (base para directividad/ganancia en modelos).
ITU-R F.1245 — patrón promedio para antenas punto a punto.

## Slide 45
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Gama de frecuencias en la que se puede usar (ancho de banda).
Patrón o Diagrama de Radiación (ancho del haz, lóbulos laterales, lóbulo trasero, relación adelante-atrás, ubicación de los nulos).
Ganancia máxima.
Impedancia de entrada (ROE máxima).
Tamaño físico y resistencia al viento.
Costo.

## Slide 46
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Gama de frecuencias en la que se puede usar (ancho de banda).
Patrón o Diagrama de Radiación (ancho del haz, lóbulos laterales, lóbulo trasero, relación adelante-atrás, ubicación de los nulos).
Ganancia máxima.
Impedancia de entrada (ROE máxima).
Tamaño físico y resistencia al viento.
Costo.

## Slide 47
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Gama de frecuencias en la que se puede usar (ancho de banda).
Patrón o Diagrama de Radiación (ancho del haz, lóbulos laterales, lóbulo trasero, relación adelante-atrás, ubicación de los nulos).
Ganancia máxima.
Impedancia de entrada (ROE máxima).
Tamaño físico y resistencia al viento.
Costo.

## Slide 48
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Gama de frecuencias en la que se puede usar (ancho de banda).
Patrón o Diagrama de Radiación (ancho del haz, lóbulos laterales, lóbulo trasero, relación adelante-atrás, ubicación de los nulos).
Ganancia máxima.
Impedancia de entrada (ROE máxima).
Tamaño físico y resistencia al viento.
Costo.

## Slide 49
ANTENAS Y REFLECTORES
Características
Gama de frecuencias en la que se puede usar (ancho de banda).
Patrón o Diagrama de Radiación (ancho del haz, lóbulos laterales, lóbulo trasero, relación adelante-atrás, ubicación de los nulos).
Ganancia máxima.
Impedancia de entrada (ROE máxima).
Tamaño físico y resistencia al viento.
Costo.

## Slide 50
ANTENAS Y REFLECTORES
Tipos

## Slide 51
ANTENAS Y REFLECTORES
Reflectores: cómo se concentra la energía en RF
Un reflector es una superficie que refleja ondas electromagnéticas para concentrar la radiación.
Se usa para aumentar la directividad y la ganancia del sistema antena.
Ejemplo típico: reflector parabólico, que concentra energía hacia un punto (foco) y forma un haz estrecho.
Aplicación principal: enlaces punto a punto y sistemas que requieren haz estrecho (por ejemplo, microondas).
Ventaja: mejora el nivel útil en el receptor y puede reducir radiación fuera del eje.
Requisito: requiere alineación/orientación del enlace (trayecto planificado).
Reflector = mayor concentración (haz estrecho) → mejor enlace punto a punto.
Notes: “El reflector no es solo ‘una forma bonita’: su función es dirigir energía. La parábola es un caso clásico porque permite formar un haz estrecho. Esto es fundamental en microondas, donde se busca enlace punto a punto con buena eficiencia.”

## Slide 52
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026