## Slide 1
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026

## Slide 2
1. OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
2. COMUNICACIÓN RF.
3. COMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA.
4. REDES INALÁMBRICAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LAN/MAN/WAN.
5. COMUNICACIONES EN PARES DE COBRE.
6. CONSULTAS.
TEMARIO

## Slide 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos en los distintos medios de transmisión físicos y guiados de
redes de transmisión.

## Slide 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE TAREA
Analizar sistemas transmisión desde los fundamentos que sustentan las tecnologías de la aplicación militar.

## Slide 5
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
Introducción as los sistemas de transmisión.
1.3 Comunicación Rf.
1.4 Comunicaciones En Fibra Óptica.
1.5 Redes Inalámbricas De Transmisión De Datos Para Lan/Man/Wan.
1.6 Comunicaciones En Pares De Cobre.
CONTENIDOS
5

## Slide 6
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CLASE
6
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Explicar las comunicaciones en RF y Fibra óptica.
Identificar redes inalámbricas de transmisión de datos.
APRENDIZAJE ESPERADO
1.1. Explica comunicaciones en RF y fibra óptica.
1.2. Identifica redes inalámbricas de transmisión de datos.

## Slide 7
REPASO CLASE ANTERIOR
Emisor → Medio → Receptor
MEDIO
RX
TX
MENSAJE
🧩Problemática
⚠️ Nota al margen:
“El medio impone límites: alcance, capacidad, atenuación e interferencias.”

## Slide 8
REPASO CLASE ANTERIOR
Clasificación de los medios de Tx
⚠️ Nota al margen:
“Esta clasificación es la base del curso: guiado significa que el medio limita/define la señal por su estructura física; no guiado significa que el canal es el espacio y entran factores como interferencia y propagación. Hoy solo fijamos el mapa; en las próximas unidades profundizamos.”
GUIADOS
La señal viaja por un medio físico(cable o fibra).
Pares de cobre (par trenzado).
NO GUIADOS
La señal se propaga por el aire/espacio (ondas electromagnéticas).
Radiofrecuencia (RF).
Fibra óptica.
Cable Coaxial.

## Slide 9
COMUNICACIÓN RF
Concepto básico
RF(RADIOFRECUENCIA):
Transmisión de información mediante ondas electromagnéticas.
Es un medio no guiado.
La señal se propaga por el aire/espacio (el canal es el ambiente).
El desempeño depende de:
Distancia, obstáculos, interferencias y ruido.
Se usan cuando:
Se requiere movilidad o despliegue rápido.
Ejemplos
Radios militares, redes wifi (AP), enlaces de ultima milla.

## Slide 10
COMUNICACIÓN RF
Modelo mínimo de un enlace
TX
RX
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
?
TX(transmisor)
Antenas
Canal
RX(receptor)
⚠️ Nota al margen:
En RF, el canal es variable: el entorno modifica el enlace.
Notes: Este modelo es suficiente para entender cualquier sistema RF: hay transmisión, radiación con antena, un canal que agrega pérdidas e interferencias, y recepción. Hoy nos interesa que identifiquen dónde aparecen los problemas típicos: principalmente en el canal.

## Slide 11
COMUNICACIÓN RF
Bandas HF / VHF / UHF
HF (Alta Frecuencia): banda de radiofrecuencia usada en comunicaciones a mayor alcance según condiciones de propagación.
VHF (Muy Alta Frecuencia): banda usada en comunicaciones de voz/datos con alcance típico regional y buena penetración en escenarios abiertos.
UHF (Ultra Alta Frecuencia): banda usada en comunicaciones con mejor desempeño en entornos urbanos y dispositivos compactos.
La frecuencia influye en: alcance, comportamiento frente a obstáculos y requerimientos de antena.
⚠️ Nota al margen:
ITU Radio Regulations (Ed. 2024)
Notes: No buscamos memorizar rangos numéricos en este nivel introductorio, sino entender que HF, VHF y UHF son bandas con comportamientos distintos. La frecuencia elegida afecta cómo se propaga la señal, cómo se comporta frente a obstáculos y qué tan práctica es la antena. Esto explica por qué radios militares pueden operar en diferentes bandas según el escenario.

## Slide 12
COMUNICACIÓN RF
Microondas (visión general)
Microondas: comunicaciones RF en frecuencias altas, típicamente usadas en enlaces punto a punto.
Microondas: comunicaciones RF en frecuencias altas, típicamente usadas en enlaces punto a punto.
Se aplican en backhaul y última milla cuando no es factible cablear con fibra/cobre.
El diseño del enlace considera pérdidas y condiciones del entorno.
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.530 (enlaces terrestres en línea de vista)
Notes: Las Microondas es una forma muy común de resolver enlaces punto a punto. En esta unidad solo lo ubicamos conceptualmente: suele requerir línea de vista y una buena planificación del trayecto. Más adelante veremos cálculo de enlace y pérdidas

## Slide 13
COMUNICACIÓN RF
Pérdidas del enlace y factores del entorno (visión general)
En RF, la señal se debilita con la distancia (pérdidas del enlace).
El entorno introduce ruido e interferencias, que reducen la calidad de la comunicación.
Los obstáculos pueden provocar pérdidas adicionales.
En enlaces de mayor alcance, la atmósfera y las condiciones ambientales pueden influir.
Concepto clave: calidad de enlace = estimar si la señal recibida será suficiente.
⚠️ Nota al margen:
ITU-R P.525 (pérdida en espacio libre)
Notes: en RF siempre hay pérdidas con la distancia y el entorno agrega variabilidad. Por eso hablamos de calidad de enlace, aunque todavía no calculamos. Cuando lleguemos a la unidad RF, veremos cómo estas pérdidas se modelan formalmente

## Slide 14
COMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA
visión general
Fibra óptica: medio guiado que transporta información como luz a través de una fibra.
Se utiliza cuando se requiere alta capacidad y alta estabilidad del enlace.
Presenta baja atenuación en comparación con otros medios (mejor desempeño en distancias mayores).
Es inmune a interferencias electromagnéticas (no se ve afectada como el cobre).
Uso típico: backbone, enlaces troncales y conexiones de alta demanda (interconexión hacia rack/servidores).
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.652 (fibra monomodo)
SW1
SW2
Notes: La fibra es el medio guía por excelencia cuando necesitamos capacidad y distancia con estabilidad. A diferencia del cobre, la fibra es inmune a interferencias electromagnéticas. Hoy la presentaremos como concepto; más adelante veremos arquitecturas y aspectos de red óptica.

## Slide 15
COMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA
Fibra óptica: componentes mínimos de un enlace
Transceptor óptico: convierte señal eléctrica ↔ óptica.
Fibra: guía la luz con bajas pérdidas y alta estabilidad.
Conexiones:conectores/empalmes afectan calidad si hay pérdidas o mala limpieza.
Receptor: recupera la información desde la señal óptica recibida.
⚠️ Nota al margen:
ITU-T G.652 (fibra monomodo)
Notes: “Este es el recorrido mínimo: lo eléctrico se convierte en luz, la fibra transporta, y luego vuelve a eléctrico. Aunque la fibra es muy estable, los puntos críticos suelen ser las conexiones: conectores y empalmes.”

## Slide 16
COMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA
Fibra óptica: tipos (visión general)
Monomodo: se usa típicamente para mayores distancias y enlaces troncales/backbone.
Multimodo: se usa típicamente para distancias más cortas (interior de edificio/sala).
La elección depende principalmente de: distancia, capacidad requerida y costo de equipamiento.
Ambas comparten ventajas de fibra: alta capacidad e inmunidad a interferencias.
⚠️ Nota al margen:
Regla general: más distancia → monomodo; distancias cortas → multimodo.)
Notes: Aquí solo fijamos la idea de uso: monomodo para distancias mayores, multimodo para distancias cortas dentro de edificios. No entraremos a parámetros físicos en esta clase

## Slide 17
COMUNICACIONES EN FIBRA ÓPTICA
Fibra óptica: ventajas, limitaciones y usos típicos
Ventajas:
Alta capacidad para transportar grandes volúmenes de datos.
Baja atenuación: buen desempeño en distancias mayores.
Inmunidad a interferencias electromagnéticas: alta estabilidad del enlace.
Limitaciones:
Instalación y terminación más delicadas (manejo físico y conectividad).
Costo de equipos ópticos y componentes (según escenario).
Requiere buenas prácticas en conectores/empalmes para evitar pérdidas.
⚠️ Nota al margen:
Referencia: ITU-T G.652 / ANSI/TIA-568.3-E
Notes: La fibra destaca cuando buscamos capacidad y estabilidad, especialmente en backbone y enlaces principales. El punto débil no suele ser la fibra en sí, sino la instalación y las conexiones. Por eso se habla de buenas prácticas de conectividad.

## Slide 18
REDES INALÁMBRICAS (LAN/MAN/WAN)
Vista general
Una red inalámbrica de datos usa Radiofrecuencia (RF) como medio para transportar información.
Permite conectividad sin cable directo al usuario/equipo, facilitando movilidad y despliegue rápido.
Se puede clasificar por alcance: LAN, MAN y WAN.
El rendimiento puede variar por interferencias, distancia y obstáculos.
En un diseño real, lo inalámbrico suele requerir un enlace de respaldo/retorno hacia la red cableada (backhaul).
⚠️ Nota al margen:
Referencia: IEEE 802.11 (Wi-Fi / Wireless LAN)
Notes: Una red inalámbrica no elimina la infraestructura: cambia el medio de acceso a RF, pero normalmente se apoya en una red cableada o troncal para transportar el tráfico. Por eso hablaremos de LAN/MAN/WAN y del ‘retorno’ hacia la red principal.

## Slide 19
REDES INALÁMBRICAS (LAN/MAN/WAN)
Clasificación de redes inalámbricas: LAN / MAN / WAN
⚠️ Nota al margen:
Referencia: IEEE 802.11 / ITU-R P.530 / ITU-R P.618)
Tipo | Alcance (idea general) | Ejemplo típico | Enfoque clave
LAN (Red de Área Local) | edificio / sede | Wi-Fi (Access Point) | movilidad y cobertura local
MAN (Red de Área Metropolitana) | campus / ciudad | enlace inalámbrico punto a punto | interconectar sedes cercanas
WAN (Red de Área Amplia) | regional / global | satélite o enlaces de mayor alcance | conectar sedes remotas
Notes: La misma idea ‘inalámbrica’ se usa en escenarios muy distintos. En LAN domina Wi-Fi con foco en usuarios. Para MAN, típicamente se usa enlace punto a punto para unir edificios o sedes. Para WAN, el ejemplo más claro es satélite cuando no hay infraestructura cableada disponible.

## Slide 20
REDES INALÁMBRICAS (LAN/MAN/WAN)
LAN inalámbrica: Wi-Fi y Access Point
⚠️ Nota al margen:
Referencia: IEEE 802.11 (Wi-Fi / Wireless LAN)
Wi-Fi: red inalámbrica de datos orientada a LAN (Red de Área Local).
Access Point (Punto de acceso): conecta usuarios inalámbricos a la red y entrega cobertura.
Beneficio principal: movilidad y flexibilidad en el acceso.
Limitaciones típicas: interferencias, obstáculos, y rendimiento variable según el entorno.
En la práctica, el Access Point se conecta a la red por un enlace de retorno (backhaul) (habitualmente por pares de cobre o fibra óptica).
Notes: Wi-Fi es el ejemplo clásico de LAN inalámbrica. El Access Point no ‘reemplaza’ a la red cableada: la complementa. Por eso es clave el backhaul hacia switches/rack, que puede ser cobre o fibra según distancia y capacidad.

## Slide 21
REDES INALÁMBRICAS (LAN/MAN/WAN)
MAN/WAN inalámbrico: enlaces punto a punto y satélite (visión general)
⚠️ Nota al margen:
Referencia: ITU-R P.530 (enlaces terrestres LOS) / ITU-R P.618 (Tierra-espacio)
Para MAN (Red de Área Metropolitana) se usan enlaces inalámbricos punto a punto para interconectar sedes.
Suelen requerir línea de vista (LOS) y planificación del trayecto.
Para WAN (Red de Área Amplia), el enlace satelital permite conectar ubicaciones remotas donde no hay infraestructura cableada.
Notes: “MAN inalámbrico suele ser enlace punto a punto con planificación del trayecto. Para WAN, el satélite es el ejemplo clásico cuando no existe fibra disponible.

## Slide 22
REDES INALÁMBRICAS (LAN/MAN/WAN)
¿Qué es MPLS (Multiprotocol Label Switching)?
⚠️ Nota al margen:
¿MPLS pertenece a “medio físico” o a “tecnología de red WAN”?
MPLS es una tecnología de conmutación por etiquetas usada principalmente en redes WAN (Red de Área Amplia) de proveedores. Es un protocolo.
Funciona sobre redes de Protocolo de Internet (IP), pero en lugar de decidir solo por “dirección”, usa una etiqueta (label) para reenviar tráfico.
Objetivo: transportar tráfico de forma eficiente y con control (rutas predeterminadas, priorización).Se usa para interconectar redes LAN de distintas sedes a través de una WAN gestionada.
MPLS NO es un medio físico: corre sobre infraestructura como fibra óptica o enlaces Radiofrecuencia (RF).
Notes: “MPLS se usa mucho en redes corporativas y de operadores para conectar sedes. No reemplaza cables ni radio: se monta sobre ellos. Piensen en MPLS como una ‘autopista administrada’ dentro de la WAN del proveedor, donde el tráfico se guía con etiquetas para control y eficiencia.”

## Slide 23
COMUNICACIONES EN PARES DE COBRE
Par trenzado
⚠️ Nota al margen:
Referencia: ANSI/TIA-568.2-E (cableado balanceado / par trenzado)
Par trenzado (pares de cobre): medio guiado formado por conductores metálicos trenzados.
El trenzado ayuda a reducir efectos de interferencia y acoplamientos no deseados.
Es un medio muy usado en LAN (Red de Área Local) por su costo y facilidad de instalación.
Uso típico: conexiones de usuarios/equipos a switches y backhaul de Access Point hacia la red.
Se selecciona considerando requisitos de capacidad, distancia y condiciones del entorno.
Cobre es la base del acceso LAN por costo y simplicidad.
Notes: El par trenzado es el medio clásico para acceso en LAN. Es económico y fácil de desplegar, por eso lo ve en oficinas, laboratorios y también como backhaul para puntos de acceso. Luego veremos sus límites y cuándo conviene fibra.

## Slide 24
COMUNICACIONES EN PARES DE COBRE
Pares de cobre: ventajas, limitaciones y criterios de selección
⚠️ Nota al margen:
Referencia: ANSI/TIA-568.2-E / IEEE 802.3 (Ethernet))
Ventajas:
Costo bajo y amplia disponibilidad en instalaciones LAN.
Instalación sencilla y mantenimiento práctico.
Adecuado para conexiones de acceso (equipos/usuarios) y tramos cortos.
Limitaciones:
Alcance limitado comparado con fibra óptica en escenarios de mayor distancia.
Mayor sensibilidad a interferencias en entornos con ruido electromagnético.
La capacidad y estabilidad dependen del entorno y de la calidad de instalación.
Criterios de selección:
Distancia del tramo (si crece, evaluar fibra).
Capacidad requerida (si aumenta, evaluar fibra).
Interferencias del entorno (si son altas, preferir fibra).
Notes: El cobre funciona muy bien en acceso LAN por costo y facilidad, pero tiene límites claros. Esta lámina les da una regla de decisión: si crece la distancia, la capacidad o el ruido del entorno, la alternativa natural es fibra.

## Slide 25
COMUNICACIONES EN PARES DE COBRE
Integración: ¿Dónde se usa cada medio en un diseño real?
⚠️ Nota al margen:
IEEE 802.11 (Wi-Fi / Wireless LAN)ANSI/TIA-568.2-E (par trenzado)ITU-T G.652 (fibra monomodo)IEEE 802.3 (Ethernet)
Usuario (Wi-Fi) → Access Point → (Backhaul) → Switch/Rack → (Troncal) → Enlace a sede remota
Notes: “La idea final es que una red real suele combinar medios. RF resuelve el acceso; el backhaul suele ir por cobre; la fibra domina el backbone y las distancias grandes. Lo importante es justificar con criterios técnicos.”

## Slide 26
COMUNICACIONES EN PARES DE COBRE
Integración: ¿Dónde se usa cada medio en un diseño real?
⚠️ Nota al margen:
IEEE 802.11 (Wi-Fi / Wireless LAN)ANSI/TIA-568.2-E (par trenzado)ITU-T G.652 (fibra monomodo)IEEE 802.3 (Ethernet)
Mini-caso (5–7 min)
Escenario: “Una unidad requiere Wi-Fi para usuarios, conexión al rack de servidores y conectividad con otra unidad.”
Pregunta: Seleccione el medio más adecuado para cada tramo y justifique con 2 criterios (capacidad, alcance, interferencias, costo, latencia):
Usuario ↔ Access Point
Access Point ↔ Switch/Rack
Sede ↔ sede remota
⚠️ Nota al margen: usar draw.io
Notes: “La idea final es que una red real suele combinar medios. RF resuelve el acceso; el backhaul suele ir por cobre; la fibra domina el backbone y las distancias grandes. Lo importante es justificar con criterios técnicos.”

## Slide 27
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
CAP. JACOB BARQUI PÉREZ
MAR, 2026